KRAJSKÝ ÚRAD V KOŠICIACH

OBDOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PROGRAM

ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA

DO ROKU 2005

KOŠICE, Júl  2002

OBSAH

| ÚVOD ....................................................................................................................... | 1 |
| --- | --- |
| 1 Základné údaje ..................................................................................................... | 3 |
| 1.1 Názov orgánu ....................................................................................................... | 3 |
| 1.2 Sídlo orgánu ......................................................................................................... | 3 |
| 1.3 Počet obyvateľov územia ..................................................................................... | 3 |
| 1.4 Rozloha územia .................................................................................................... | 3 |
| 1.5 Ekologická charakteristika územia ...................................................................... | 3 |
| 1.6 Štruktúra hospodárstva v území ........................................................................... | 4 |
| 2 Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva .......................... | 6 |
| 2.1 Vznik odpadov za obdobie rokov 1997-2000 ..................................................... | 6 |
| 2.1.1 Vznik odpadov podľa nového Katalógu odpadov .................................... | 7 |
| 2.1.2 Vznik odpadov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) .................................................................................................... | 8 |
| 2.1.3 Nakladanie s komunálnym odpadom v Košickom kraji v roku 2000 ....... | 9 |
| 2.1.4 Nakladanie so zvláštnym a nebezpečným odpadom ................................. | 13 |
| 2.1.5 Zhodnocovanie odpadov ........................................................................... | 17 |
| 2.1.6 Spaľovanie odpadov .................................................................................. | 17 |
| 2.1.7 Skládkovanie odpadov .............................................................................. | 18 |
| 2.2 Prevádzkované zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov (okrem skládok odpadov) ................................................................................... | 19 |
| 2.3 Skládky odpadov ................................................................................................. | 24 |
| 2.4 Dopravcovia odpadov pôsobiac v rámci Košického kraja ............................. | 33 |
| 3 Stratégia riadenia odpadového hospodárstva do roku 2005 ............................ | 42 |
| 3.1 Základné princípy riadenia odpadového hospodárstva ....................................... | 42 |
| 3.2 Definovanie cieľov POH Košického kraja do roku 2005 ............................. | 43 |
| 3.2.1 Kvalitatívne vyjadrenie cieľov .................................................................. | 43 |
| 3.2.2 Kvantitatívne vyjadrenie cieľov ................................................................ | 45 |
| 4 Záväzná časť programu ...................................................................................... | 50 |
| 4.1 Komodity pre záväznú časť ................................................................................. | 50 |
| 4.2 Prúdy odpadov podľa nového Katalógu odpadov ............................................... | 51 |
| 4.3 Údaje o biologicky rozložiteľných odpadoch ..................................................... | 56 |
| 4.4 Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov .............................................................................................................. | 57 |
| 5 Smerná časť programu odpadového hospodárstva Košického kraja do roku 2005 ......................................................................................................... | 59 |
| 5.1 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov ............................................................... | 59 |
| 5.1.1 Materiálové zhodnocovanie odpadov ....................................................... | 59 |
| 5.1.2 Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov ................................. | 61 |
| 5.2 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov .............................................................. | 61 |
| 6 Rozpočet odpadového hospodárstva ................................................................... | 71 |
| 6.1 Prehľad rozpočtu odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie .......... | 71 |
| 6.2 Rozpočet pre obdobie nového programu odpadového hospodárstva .................. | 71 |
| Prílohy |  |
| Literatúra |  |

# ÚVOD

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 180 z 27.02.2002 bol schválený Program odpadového  hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2005 ako základný koncepčný dokument a nástroj na postupné plnenie účelu odpadového hospodárstva podľa nových právnych predpisov.

V roku 1993 bol prijatý Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý predstavil základnú koncepciu odpadového hospodárstva v SR pre 3 časové obdobia 1993-1996, 1997-2000, 2000-2005). Aktualizácia POH SR v roku 1996 spresnila ciele a opatrenia pre druhé časové obdobie, pričom sa vychádzalo zo skúseností z prvej základnej koncepcie OH a v jednotlivých   regiónoch SR sa zohľadnilo nové územno-správne členenie. Prvýkrát bol vypracovaný Program odpadového hospodárstva Košického kraja  (POH Košického kraja) pre 2 časové obdobia 1997-2000, 2000-2005.

Obdobie po roku 2000 sa vyznačuje  mnohými významnými  zmenami, ktoré priniesol vývoj smerovania spoločnosti a skutočnosť, že proces transpozície právnych predpisov Európskej únie (EÚ) týkajúcich sa odpadového hospodárstva sa úspešne začal a ďalej  pokračuje.  Cieľom transpozície právnych predpisov EÚ je dosiahnutie súladu s požiadavkami EÚ v oblasti riadenia odpadového hospodárstva. Predkladaný POH Košického kraja vychádzal z analýzy odpadového hospodárstva v Košickom kraji, z vyhodnotenia plnenia opatrení na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva pre obdobie rokov 1997-2000 , ako aj z desaťročných skúseností s uplatňovaním právnych predpisov pre oblasť odpadového hospodárstva,  zároveň však rešpektuje požiadavky novej právnej úpravy OH v SR.

Vzhľadom na skutočnosť, že proces transpozície nie je ukončený, predkladaný POH Košického kraja je vypracovaný len na obdobie do roku 2005. V roku 2005 sa predpokladá  dosiahnutie úplnej transpozície a implementácie požiadaviek smerníc EÚ v oblasti odpadového hospodárstva, čím sa vytvorí prostredie jasne definovaných pravidiel, ktoré sa môžu premietnuť do plánovania v odpadovom hospodárstve na dlhšie časové obdobie. Vzhľadom  na finančnú  a vecnú  náročnosť zabezpečenia povinností vyplývajúcich  z príslušných smerníc EÚ pre Slovenskú republiku, sú uplatňované 2 prechodné obdobia:

- pre spaľovanie odpadov do roku 2006

- na dosiahnutie kvót recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov do roku 2007

V rokoch 2002-2005 sa plánuje vypracovať jednotlivé koncepcie nakladania s určitými druhmi odpadov, ktoré budú využité na vypracovanie komplexnejšieho Programu odpadového  hospodárstva SR na dlhšie obdobie po roku 2005, čo bude mať vplyv aj na aktualizáciu  súčasného POH Košického kraja.

# Základné údaje

# 1.1	Názov orgánu  			         Krajský úrad v Košiciach

1.2	Sídlo orgánu 			         Komenského 52, Košice

1.3	Počet obyvateľov územia	         766 650 obyvateľov

hustota osídlenia: 113,6 obyv./km2

1.4		Rozloha územia			         6 753 km2, t.j. 14 % územia SR

1.5	Ekologická charakteristika územia

Košický kraj sa rozprestiera na juhovýchodnom území  Slovenskej republiky na hranici s Ukrajinou a Maďarskou republikou. Na západe hraničí s Banskobystrickým krajom a na severe s Prešovským krajom. Košický kraj tvorí 11 okresov: Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Spišská Nová  Ves, Gelnica a Sobrance.

Kraj má  438 obcí, 6 okresných miest a 17 sídel so štatútom mesta. Krajské mesto Košice je druhým najväčším mestom SR s počtom obyvateľov 236 094.

Z hľadiska orografie je región výraznejšie členitý. V kraji sa nachádza najnižší bod republiky – Klin nad Bodrogom v blízkosti hraníc s Maďarskom vo výške 93,8 m n. m.

Východ je ohraničený Vihorlatskými vrchmi, sever Slovenským rajom a Slovenským rudohorím. Pahorkatiny na juhovýchode prechádzajú do rozsiahlej  Východoslovenskej nížiny, ktorú od Košickej kotliny oddeľujú Slanské vrchy. Košická kotlina na juhu má nížinný charakter. Kvalita životného prostredia je v Košickom kraji  veľmi rôznorodá. Kraj má veľké prírodné bohatstvo a značné množstvo maloplošných a veľkoplošných  chránených území (Národný park Slovenský raj, NP Slovenský kras, CHKO Vihorlat, CHKO Latorica, 45 prírodných rezervácií, 41 národných prírodných rezervácii, 17 prírodných pamiatok, 21 národných prírodných pamiatok, 5 chránených areálov a 2 medzinárodne chránené mokrade podľa Ramsarského dohovoru – Senné a Latorica). Jaskyne a priepasti Slovenského a Agtellegkského krasu sú zaradené do zoznamu Svetového prírodného a  kultúrneho dedičstva, pričom k dvanástim reprezentatívnym patria  napr. Domica, Dobšiná, Gombasecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa. Na druhej strane sú oblasti, v ktorých  je silne až extrémne narušené životné prostredie, napr. v Strednospišskej, Košickej a Strednozemplínskej oblasti. Zníženie kvality životného prostredia bolo  zapríčinené činnosťou priemyselných podnikov hutníckych, energetických, chemických a spracovateľských (napr. U.S. STEEL Košice, Elektráreň Vojany, býv. a.s. Chemko Strážske, Kovohuty Krompachy, Tepláreň Košice, Cementáreň Turňa n/Bodvou). Z hľadiska celkového množstva produkovaných emisií (TZL, SO2, NOx, CO) môžeme Košický kraj zaradiť na prvé miesto v rámci krajov SR. V roku 2000 bolo v SR  emitovaných  do ovzdušia 433 137 t emisií, z toho v Košickom kraji 202 643 t, čo  predstavuje 46,8 %. Medzi emisiami najviac znečistené okresy patria Košice – mesto ako celok a Michalovce. Najmenej znečistené ovzdušie je v okrese Sobrance. Na území Košického kraja sa nachádza 69 veľkých zdrojov a cca 1200 stredných   zdrojov znečistenia ovzdušia. Dôležitou kategóriou podieľajúcou sa na znečisťovaní  ovzdušia sú malé zdroje a automobilová doprava.

Hydrologické pomery sú ovplyvnené  prírodným členením. Do územia Košického kraja spadá celé povodie Hornádu a Bodrogu, Hnilca,  dolná časť povodia Ondavy, Laborca, Uhu a Latorice a horná časť povodia Slanej. V Košickom kraji sa nachádzajú resp. čiastočne zasahujú do neho štyri chránené vodohospodárske oblasti: Slovenský kras – Plešivecká planina, Slovenský kras – podoblasť Horného vrchu, horný tok rieky Hnilca a Vihorlat. Na území  Košického  kraja je určených 31 vodárenských tokov, z ktorých 6 nie je využívaných.

Vodné nádrže predstavujú najúčinnejšie opatrenia pre vodohospodársky želateľnú úpravu  odtokových pomerov. Morfologické podmienky pre budovanie vodných nádrží sú najmä v horných a stredných častiach povodí Hornádu, Hnilca a Slanej. V súčasnosti je na území Košického kraja  vybudovaných 11 vodných nádrží  s objemom nad 1 mil.m3. Celková kapacita vybudovaných vodných nádrží je 466,5 mil.m3 (Ružín, Zemplínska Šírava, Palcmanská Maša, Bukovec, Senné, Beša a iné). Na Východoslovenskej nížine je odtokový režim veľmi zložitý a pretrvávajú problémy s odvádzaním veľkých vôd  a ochranou pred povodňami. K vyriešeniu týchto problémov majú slúžiť aj novonavrhované vodné nádrže a prevody vody.

Kvalita vody v tokoch je ovplyvňovaná produkciou priemyselných a splaškových vôd a intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou spojenou s používaním hnojív. Okrem krátkych úsekov horných tokov v povodí Hornádu a  Bodvy, ktoré sú využívané na vodárenské účely sú toky na území kraja značne znečistené a svojou kvalitou sú zaradené v III. až V. triede kvality. Rovnako je nepriaznivá situácia v kvalite podzemných vôd, nachádzajúcich sa predovšetkým v náplavoch vodných  tokov a na Východoslovenskej nížine, kde voda vykazuje zvýšené koncentrácie Fe a Mn, dusičnanov a amoniaku, ku ktorým sa v blízkosti sídiel pridružujú nepolárne extrahovateľné látky a ťažké kovy.

V Košickom  kraji sa v oveľa väčšej miere ako v iných krajoch pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívajú zdroje povrchových  vôd, ktoré sú podstatne náročnejšie na úpravu, ochranu a citlivejšie na rizikové faktory ovplyvňujúce ich kvalitu. Bilančná výdatnosť zdrojov povrchových vôd v Košickom kraji je 688,9 l/s, z ktorých do roku 2015 sa navrhuje na vyradenie 74 l/s.

Kapacita využívaných podzemných vôd Košického kraja je 2 202,9 l/s, odbery  činia  1468 l/s. Limitujúcim faktorom pre využívanie podzemných vôd je ich kvalita, ktorá v značnej  miere nevyhovuje požiadavkám STN.

Z celkového počtu obyvateľov 766 650 v Košickom kraji je na verejný vodovod napojených cca 76 % obyvateľov, čo je asi o 3,16 % menej ako je celoslovenský priemer. Najnižšia zásobovanosť je v okrese Košice-okolie. Bezprostredne na zásobovanie pitnou vodou nadväzuje  odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Rovnako aj v tomto smere je situácia v Košickom kraji  nepriaznivá. Na kanalizačnú sieť je napojených 55,8 % obyvateľov, najhoršia situácia je v okrese Košice-okolie, len 20,2 %.

V Košickom kraji sú zaregistrované zdroje minerálnych vôd v okresoch Košice I, (Gajdove kúpele), Košice-okolie (Herľany, Buzica, Teplička),  okrese Sobrance (Sobranecké kúpele) a v Trebišove (Byšta, Michaľany, Slivník, Veľaty), ako aj zdroje geotermálnych vôd v okrese Košice-okolie (Valaliky, Ďurkov), v okrese Rožňava (Čučma, Kunová Teplica, Meliata), v okrese Sobrance (Sobranecké kúpele) a v okrese Trebišov (Borša).

1.6	Štruktúra hospodárstva v území

Košický kraj patrí medzi  ekonomicky najvýznamnejšie regióny v Slovenskej republike. Rozhodujúcu časť ekonomickej základne  kraja tvorí priemysel, ktorý má pomerne diverzifikovanú odvetvovú štruktúru. Vývoj priemyselnej základne kraja ovplyvnili zdroje nerastných surovín (napr. železná ruda, magnezit,  vápenec), pretrvávanie výrobných tradícií (hutnícka výroba a spracovanie kovov), rozhodnutia o umiestnení výroby (U.S. STEEL blízke zdroje železnej rudy z Ukrajiny), chemický a energetický priemysel (býv. CHEMKO a.s. Strážske, Elektráreň Vojany), dobré podmienky pre poľnohospodársku prvovýrobu na Východoslovenskej nížine (rozvoj potravinárskeho priemyslu), ako aj dostatok kvalifikovaných pracovných síl (rozvoj strojárenského, elektrotechnického priemyslu). Pretrvávajúcim nedostatkom je malá finalizácia výroby. Štruktúra priemyselnej základne sa postupne menila (napr. z dôvodu vyčerpania zásob nerastných surovín), čím došlo k útlmu primárneho sektora v prospech sekundárneho (spracovateľský priemysel) a terciárneho (obchod, služby). K vývojovým  zmenám došlo aj v organizačnej štruktúre firiem, ich veľkosti a vlastníckych vzťahoch. Priestorové rozloženie priemyslu a odvetvová štruktúra je značne rozdielna. Priemysel  je koncentrovaný najmä v aglomeráciách Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves a najmenej v okresoch Gelnica a Sobrance. Košický priemyselný uzol patrí medzi regióny s rozhodujúcim významom pre ekonomiku Slovenska. Jeho profiláciu určuje najmä hutnícky  U.S. STEEL  Košice. Okrem tohoto odvetvia je v uvedenom regióne energetický, strojárenský, elektrotechnický a potravinársky priemysel. V okrese Košice-okolie  prevláda výroba nekovových minerálnych výrobkov (Cementáreň Turňa n/B, štrkopiesky Geča, lom Včeláre, Strojsmalt Medzev). V Michalovskom okrese prevažuje priemysel chemický, energetický, strojárenský a elektrotechnický (býv. Chemko Strážske, EVO Vojany, Zemplínske strojárne, Nafta Východ – ťažba zemného plynu a gazolínu). K útlmu, resp. zániku dominantného odvetvia došlo v okrese Spišská Nová Ves (ťažba železných rúd, hutníctvo farebných kovov v Kovohutách Krompachy), v južných okresoch Rožňava (ťažba rúd – ŽELBA a.s., OZ Siderit Nižná Slaná) a Trebišov  - potravinársky priemysel.

V Košickom kraji došlo k poklesu investičnej výstavby a k rozpadu  veľkých stavebných firiem.

Poľnohospodárska výroba je v Košickom  kraji rozvinutá na 338 tis. ha. Z nej pripadá na ornú pôdu 62 %, trvalé trávnaté porasty 32 %, záhrady  4,3 %, vinice 0,9 %. Poľnohospodársky pôdny fond kraja sa vyznačuje rozdielnou produkčnou schopnosťou. K najprodukčnejším oblastiam patrí Košická kotlina, Moldavská nížina a Východoslovenská nížina.

Rozloha lesného pôdneho fondu v Košickom kraji je 265 000 ha t.j. 39,2 % plochy územia. Územie kraja má bohatý turistický a rekreačný potenciál. Tvorí ho zachovalé prírodné prostredie, ktoré ponúka výborné možnosti pre horskú turistiku i liečebné pobyty v letných a zimných mesiacoch (Slovenský raj, vodné nádrže Zemplínska Šírava, Ružín, Slovenský kras, Štós, Sobranecké kúpele).

## 2	Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva

2.1	Vznik odpadov za obdobie rokov 1997- 2000

Od roku 1995 sa na celom území Slovenskej republiky vykonáva zber údajov o tvorbe odpadov a nakladaní s nimi. Údaje o odpadoch, zhromažďované na okresných úradoch, odboroch životného prostredia sú zozbierané priamo od pôvodcov odpadov a následne zasielané na  spracovanie.  Spracovanie týchto údajov sa vykonáva  centrálne  a realizuje ho Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva so sídlom v Bratislave prostredníctvom Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO).

V tabuľke č. 1  je uvedená tvorba odpadov počas rokov 1997 - 2000 na území Košického kraja. Odpady sú členené do kategórií podľa Vyhlášky MŽP SR č. 19/1996 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov (“starý Katalóg odpadov“).

Tabuľka č.1: Vývoj vzniku odpadov v rokoch 1997 - 2000  v Košickom kraji  v tonách

| ROKY | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSTATNÝ | 2 025 443,00 | 2 025 443,00 | 2 025 443,00 | 2 379 730,00 |
| ZVLÁŠTNY | 1 006 428,34 | 862 879,93 | 968 237,00 | 1 043 073,42 |
| NEBEZPEČNÝ | 617 572,96 | 613 694,87 | 658 858,00 | 769 156,00 |
| CELKOM | 3 649 444,30 | 3 502 017,80 | 3 652 538,00 | 4 191 959,42 |

(Zdroj: RISO)

V rokoch 1995 a 2000 boli údaje o odpadoch kategórie ”O” (ostatné odpady) zozbierané od pôvodcov odpadov nad rámec platných právnych predpisov (Nariadenie vlády  SR č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov). Pre túto kategóriu odpadov sa použil v rokoch 1997 – 1999 kvalifikovaný odhad. Pri vyčíslení údajov pri vzniku ostatného odpadu sa vychádzalo z údajov uvedených v POH Košického kraja za rok 1995.

Na základe údajov z RISO možno konštatovať, že tvorba zvláštnych a nebezpečných odpadov v priebehu rokov 1997 - 2000 mala mierne stúpajúcu tendenciu (obr.č.1).

Obr. č.1: Vývoj a vznik odpadov v rokoch 1997-2000

2.1.1	Vznik odpadov podľa nového Katalógu odpadov

Dňom 1.7.2001 došlo k významnej zmene legislatívy v odpadovom hospodárstve prijatím nového zákona o odpadoch a s ním súvisiacich vyhlášok MŽP SR. V nadväznosti na platnosť novej právnej úpravy  pre oblasť odpadového hospodárstva došlo k zmene kategórie odpadov, ktoré boli zaradené v predchádzajúcom období v kategórii zvláštne odpady označené písmenom Z. V súčasnosti sa odpady členia  na dve kategórie, nebezpečné odpady označené písmenom N a ostatné odpady označené písmenom O.

Vychádzajúc z prepočtov, uvedených v Programe odpadového hospodárstva SR sa odhadlo, že v zmysle nového členenia odpadov na ostatné a nebezpečné vzniklo v roku 2000  na území Košického kraja 3 540 309,42 ton ostatných odpadov a 651 650,0 ton nebezpečných odpadov:

Tabuľka č.2 :Vznik odpadu podľa nového Katalógu odpadov

| Odpad podľa nového katalógu odpadov | Množstvo [t] |
| --- | --- |
| Ostatný odpad | 3 540 309,42 |
| Nebezpečný odpad | 651 650,0 |
| C e l k o m | 4 191 959,42 |

2.1.2	Vznik odpadov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ)

Prehľad vzniku odpadov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) za roky 1997 - 1999 v Košickom kraji je uvedený v tabuľke č. 3, 4 a 5.

Tabuľka č.3: Vznik odpadov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) za rok 1997 v Košickom kraji v tonách

| Odvetvie hospodárstva | Celkom | Zvláštne | Nebezpečné |
| --- | --- | --- | --- |
| Pôdohospodárstvo | 266 518,310 | 265 372,435 | 1 145,875 |
| Rybolov | 0 | 0 | 0 |
| Priemysel spolu | 387 626,3751 | 356 784,0625 | 30 842,3126 |
| Stavebníctvo | 3 367,9059 | 3 140,825 | 227,0809 |
| Obchod | 1 870,1602 | 1 132,852 | 737,3082 |
| Hotely a reštaurácie | 343,676 | 276,766 | 66,910 |
| Doprava a spoje | 55 926,6325 | 47 635,9935 | 8 290,639 |
| Peňažníctvo a poisťovníctvo | 0 | 0 | 0 |
| Iné obchodné služby a výskum | 1 707,2841 | 1 638,873 | 68,4111 |
| Verejná správa a obrana | 124 711,2085 | 124 465,5445 | 245,6664 |
| Školstvo | 138,0458 | 129,973 | 8,0728 |
| Zdravotníctvo a soc. starostlivosť | 8 872,1136 | 8 440,630 | 431,4836 |
| Ostatné verejné služby | 26 883,466 | 2 184,355 | 24 699,111 |
| Ostatné odvetvia | 745 843,0794 | 195 032,149 | 550 810,9304 |
| Celkom | 1 623 808,257 | 1 006 234,459 | 617 573,801 |

Tabuľka č.4:Vznik odpadov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) za rok 1998 v Košickom kraji v tonách

| Odvetvie hospodárstva | Celkom | Zvláštne | Nebezpečné |
| --- | --- | --- | --- |
| Pôdohospodárstvo | 237 876,2291 | 236 834,6291 | 1 041,600 |
| Rybolov | 0 | 0 | 0 |
| Priemysel spolu | 451 266,8052 | 373 587,7045 | 77 679,1007 |
| Stavebníctvo | 2 735,4398 | 2 524,810 | 210,6298 |
| Obchod | 2 249,5837 | 1 062,270 | 1 187,3137 |
| Hotely a reštaurácie | 562,585 | 551,195 | 11,390 |
| Doprava a spoje | 13 006,883 | 5 189,2855 | 7 817,5975 |
| Peňažníctvo a poisťovníctvo | 0 | 0 | 0 |
| Iné obchodné služby a výskum | 10 167,500 | 1 082,390 | 9 085,110 |
| Verejná správa a obrana | 94 390,578 | 94 317,750 | 72,828 |
| Školstvo | 123,1182 | 115,4385 | 7,6797 |
| Zdravotníctvo a soc. starostlivosť | 3 128,4676 | 2 752,450 | 376,0176 |
| Ostatné verejné služby | 13 071,737 | 937,100 | 12 134,637 |
| Ostatné odvetvia | 647 996,2084 | 143 925,0015 | 503 856,9109 |
| Celkom | 1 476 575,135 | 862 880,0241 | 613 695,2429 |

Tabuľka č.5: Vznik odpadov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) za rok 1999 v Košickom kraji v tonách

| Odvetvie hospodárstva | Celkom | Zvláštne | Nebezpečné |
| --- | --- | --- | --- |
| Pôdohospodárstvo | 328 825,770 | 327 853,990 | 971,777 |
| Rybolov | 0 | 0 | 0 |
| Priemysel spolu | 336 720,500 | 234 516,200 | 102 204,300 |
| Stavebníctvo | 1 392,800 | 1 311,030 | 81,772 |
| Obchod | 4 751,350 | 3 554,980 | 1 196,380 |
| Hotely a reštaurácie | 399,951 | 347,180 | 52,771 |
| Doprava a spoje | 47 364,130 | 44 750,600 | 2 613,520 |
| Peňažníctvo a poisťovníctvo | 0 | 0 | 0 |
| Iné obchodné služby a výskum | 16 794,800 | 3 006,370 | 13 788,430 |
| Verejná správa a obrana | 153 885,110 | 153 862,590 | 22,522 |
| Školstvo | 287,8971 | 258,551 | 29,3461 |
| Zdravotníctvo a soc. starostlivosť | 6 471,900 | 6 115,720 | 356,1808 |
| Ostatné verejné služby | 648,332 | 346,030 | 302,302 |
| Ostatné odvetvia | 729 550,660 | 192 311,490 | 537 239,170 |
| Celkom | 1 627 093,210 | 968 234,740 | 658 858,470 |

2.1.3	Nakladanie s komunálnym odpadom v Košickom kraji v roku 2000

Priemerné zloženie komunálneho odpadu v SR znázorňuje tabuľka č.6, prevzatá z Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a obrázok č.2.

Tabuľka č.6: Zloženie komunálneho odpadu v roku 2000

| Druh | Percentuálne zastúpenie [%] |
| --- | --- |
| Biologicky rozložiteľné odpady | 38 |
| Zvyšok | 30 |
| Odpady z papiera | 13 |
| Odpady zo skla | 8 |
| Odpady z plastov | 7 |
| Nebezpečné zložky | 1 |
| Kovy | 3 |

(Zdroj: SLICPEN)

Pri porovnávaní uvedeného zloženia komunálneho odpadu so zložením komunálneho odpadu, ktorý bol uvedený v POH Košického kraja pre roky 1996 - 2000 ( biologický odpad - 33,8 %, zvyškový odpad - 28 %, papier - 14,7 %, sklo - 6 %, plasty - 7,5 %,  nebezpečné zložky - 1 % a kovy - 9 % ) možno konštatovať, že zloženie komunálneho odpadu sa zmenilo len minimálne. Určitý pokles nastal v položke kov, kde zníženie percentuálneho obsahu mohlo nastať v dôsledku zavádzania separovaného zberu v niektorých oblastiach Košického kraja.

Obr. č.2: Zloženie komunálneho odpadu v roku 2000

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky vzniklo v obciach Košického kraja v roku 2000 celkovo 248 496,7 ton komunálneho odpadu, čo pri počte 767 tis. obyvateľov činí  325,6 kg na obyvateľa za rok.

Tabuľka č.7: Vznik komunálneho odpadu v Košickom kraji v roku 2000

| Podskupina odpadu | Množstvo |
| --- | --- |
|  | t/rok | % |
| 911 - Domový odpad | 193 485,9 | 77,8 |
| 913 - Objemný odpad | 14 952,6 | 6,1 |
| 915 - Uličné smeti | 7 401,2 | 3,0 |
| 917 - Odpad zo zelene | 10 731,5 | 4,3 |
| 811 - Odpad zo žúmp prepočítaný na 15% sušiny | 21 925,5 | 8,8 |
| CELKOM | 248 496,7 |
| Množstvo komunálneho odpadu na 1 obyvateľa | 325,6 [ kg/obyv.] |

(Zdroj: ŠÚ SR)

Tabuľka č.8: Nakladanie s komunálnym odpadom v Košickom kraji za rok 2000

| Názov odpadu | Množstvo odpadu | Využívané | Zneškodňované | Iný spôsob naklada-nia s odpa-dom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mate-riálovo ako druhot. surovina | Kom-posto-vaním | Ener-geticky | Skládkovaním | Spaľovaním |  |
|  |  |  |  |  |  | Na území obce | Mimo územia obce | Energet. využitie | Bez energ. využ. |  |
|  | t | % | t | t | t | t | t | t | t | t |
| Domový odpad | 156 921,8 | 63,1 | 17 382,4 | 1 173,9 | 83,5 | 15 774,6 | 64 924,5 | 56 659,4 | 1 194,7 | 728,8 |
| Odpad podobný domovému | 36 564,1 | 14,8 | 26,8 | 34,3 | 46,0 | 2 360,0 | 8 451,7 | 25 582,7 | 32,6 | 30,0 |
| Odpad zo žúmp * | 21 925,5 | 8,8 | 536,0 | 6 201,4 | - | - | - | - | - | 15 187,8 |
| Objemný odpad z domácností | 8 661,4 | 3,5 | 125,7 | 121,0 | 27,0 | 917,2 | 6 836,8 | 562,7 | 53,0 | 18,0 |
| Objemný odpad z obcí | 6 291,2 | 2,5 | 78,0 | 104,0 | 13,0 | 381,7 | 3 232,4 | 2 406,0 | 71,0 | 4,5 |
| Uličné smeti | 7 401,2 | 3,0 | 5,4 | 9,5 | - | 5 623,6 | 1 509,5 | 130,0 | 114,2 | 9,0 |
| Odpad zo zelene | 10 731,5 | 4,3 | 13,0 | 8 084,6 | 23,0 | 1 351,1 | 777,5 | 270,0 | 172,3 | 40,0 |
| Komunál-ny odpad spolu | 248 496,7 | - | 18 167,3 | 14 728,7 | 192,5 | 26 408,2 | 85 732,4 | 85 610,8 | 1 637,8 | 16 018,1 |

(Zdroj: ŠÚ SR)

* prepočítané na 15% sušinu

Z danej tabuľky vyplýva, že v roku 2000 bolo v rámci Košického kraja zneškodnených skládkovaním 112 140,6 ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 45,1 % z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu, spáleného bolo 87 248,6 ton, čo činí 35,1 % celkového množstva komunálneho odpadu a využitého t.j. materiálovo, kompostovaním alebo energeticky bolo 9,5 % z celkového množstva komunálneho odpadu. Z uvedeného je zrejmé, že najrozšírenejším spôsobom zneškodňovania komunálneho odpadu naďalej ostáva skládkovanie odpadov, či už na území danej obce alebo  mimo územia obce.

Vychádzajúc z vyhodnotenia cieľov a opatrení POH Košického kraja v rokoch 1997-2000 možno konštatovať, že separovaný zber odpadov sa  zaviedol hlavne v okresoch Spišská Nová Ves (18 obcí), Trebišov (38 obcí), Michalovce (mesto Michalovce a 2 obce) a Gelnica (9 obcí) a bol zameraný na separovanie kovov, plastov, skla, papiera a textilného materiálu. Čiastočne sa separuje v okrese Košice I a III, Košice - okolie a Sobrance .V okresoch Košice II, IV a Rožňava separovaný zber odpadov nebol zavedený.

Tabuľka č.9: Vyseparované zložky komunálneho odpadu v Košickom  kraji v roku 2000

| Vyseparované zložky | Množstvo | Využitie | Iný spôsob |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | materiálové | energetické |  |
|  | t | t | t | t |
| Papier | 5 248,9 | 5 232,2 | 0,5 | 16,2 |
| Sklo | 959,8 | 927,0 | - | 32,8 |
| Textil | 280,8 | 25,1 | 255,7 | - |
| Plasty | 253,1 | 241,9 | - | 11,2 |
| Kovy | 4 259,2 | 3 618,9 | - | 640,3 |
| Bio. odpad | 7 935,9 | 7 654,4 | 1,0 | 280,5 |
| Nebezp.zložky | 14,9 | 14,9 | - | - |
| Iné | 147,8 | 137,8 | - | 10,0 |
| C E L K O M | 19 100,4 | 17 852,2 | 257,2 | 991,0 |

(Zdroj: ŠÚ SR)

Z tabuľky vyplýva, že z celkového množstva 248 496,7 t komunálneho odpadu vyprodukovaného obyvateľmi obcí v Košickom kraji v roku 2000 bolo vyseparovaných len 19 100,4 ton separovateľných zložiek, čo predstavuje cca 7,7 %.

Obr. č.3: Vyseparované zložky odpadu v Košickom kraji v roku 2000

2.1.4	Nakladanie so zvláštnym a nebezpečným odpadom

Spôsob nakladania so zvláštnym a nebezpečným odpadom v rokoch 1997-2000 na území Košického kraja je uvedený v tabuľkách č.10  a č.11.

Tabuľka č.10: Spôsob nakladania so zvláštnym odpadom v Košickom kraji v tonách

| Druh odpadu | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková tvorba | 1 006 428,34 | 862 879,93 | 968 237,00 | 1 043 073,42 |
| Biologický | 30 341,72 | 50 366,19 | 119 611,00 | 61 964,19 |
| Fyzikálno-chemický | 0,70 | 0,50 | 3,00 | 11,50 |
| Iný spôsob | 230 879,76 | 184 469,25 | 9 009,00 | 5 712,00 |
| Neuvedený | 743,71 | 4 704,43 | 1 772,00 | 4 673,02 |
| Skládkovanie | 238 940,40 | 298 733,21 | 387 004,00 | 285 810,48 |
| Skladovanie | 1 815,18 | 3 140,45 | 2 819,00 | 3 619,04 |
| Spaľovanie-energetické využitie | 0 | 0 | 19,00 | 76,20 |
| Spaľovanie-nešpecifikované | 37 365,62 | 15 796,86 | 0 | 6,35 |
| Spaľovanie-zneškodnenie odpadu | 17 963,65 | 7 664,55 | 14 642,00 | 61 059,44 |
| Využitie | 448 377,60 | 298 004,49 | 433 358,00 | 620 141,20 |

Obr. č.4 : Spôsob nakladania so zvláštnym odpadom v Košickom kraji

Tabuľka č.11: Spôsob nakladania s nebezpečným odpadom v Košickom kraji v tonách

| Druh odpadu | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková tvorba | 617 572,96 | 613 694,87 | 658 858,00 | 769 156,00 |
| Biologický | 444 602,74 | 8 409,64 | 319 738,00 | 504 029,49 |
| Fyzikálno-chemický | 350,87 | 376 788,17 | 623 | 17 312,83 |
| Iný spôsob | 13 350,45 | 10 380,10 | 19 363,00 | 24 013,90 |
| Neuvedený | 93,88 | 867,09 | 46,00 | 15,39 |
| Skládkovanie | 27 605,24 | 125 913,75 | 1 424,00 | 50 872,57 |
| Skladovanie | 723,35 | 1 307,69 | 53 539,00 | 7 917,34 |
| Spaľovanie-energetické využitie | 346,3 | 2 860,61 | 294 | 324,06 |
| Spaľovanie-nešpecifikované | 22 961,55 | 45 530,57 | 0 | 101,78 |
| Spaľovanie-zneškodnenie odpadu | 1 075,50 | 5 463,20 | 52 626,00 | 25 747,53 |
| Využitie | 106 463,08 | 36 174,05 | 211 205,00 | 138 821,05 |

Obr. č.5: Spôsob nakladania s nebezpečným odpadom v Košickom kraji

Tabuľka č.12: Spôsob nakladania so zvláštnym, nebezpečným a ostatným  odpadom v roku  2000 v Košickom kraji

| Spôsob nakladania |  | Ostatný odpad | Zvláštny odpad | Nebezpečný odpad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové množstvo odpadov | t | 2 379 730,00 | 1 043 073,45 | 769 156,00 |
| Využitý | t | 1 089 916,34 | 620 141,20 | 138 821,05 |
| Podiel z celk. množstva | % | 45,80 | 59,40 | 18,00 |
| Skladovaný | t | 28 556,76 | 3 619,04 | 7 917,34 |
| Podiel z celk. množstva | % | 1,20 | 0,34 | 1,10 |
| Skládkovaný | t | 525 920,33 | 285 810,48 | 50 872,57 |
| Podiel z celk. množstva | % | 22,10 | 27,40 | 6,60 |
| Spaľovaný | t | 2 379,73 | 61 141,55 | 26 173,37 |
| Podiel z celk. množstva | % | 0,10 | 5,90 | 3,40 |
| Iný * | t | 732 956,84 | 72 360,71 | 545 372,12 |
| Podiel z celk. množstva | % | 30,80 | 6,90 | 70,90 |

* fyzikálno-chemický, biologický, neuvedený a iný spôsob nakladania

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že najrozšírenejším spôsobom nakladania s ostatnými a zvláštnymi odpadmi bolo ich využitie. Z celkového množstva vzniknutých ostatných odpadov bolo využitých 45,8 %  a z celkového vzniknutého množstva zvláštnych odpadov sa využilo 59,4 % . Čo sa týka nebezpečných odpadov, využitých bolo len 18 % z celkového množstva. Približne rovnakým percentom 22,1 - 27,4 % sa časť ostatných a zvláštnych  odpadov zneškodňovala skládkovaním.

Obr. č.6.: Spôsob nakladania s ostatným odpadom

(* fyzikálno-chemický, biologický, neuvedený a iný spôsob nakladania)

Obr. č.7: Spôsob nakladania so zvláštnym odpadom

(* fyzikálno-chemický, biologický, neuvedený a iný spôsob nakladania)

Obr. č.8: Spôsob nakladania s nebezpečným odpadom

(* fyzikálno-chemický, biologický, neuvedený a iný spôsob nakladania)

2.1.5	Zhodnocovanie odpadov

Z celkového množstva 4 191 959,45 ton všetkých odpadov sa v roku 2000 zhodnotilo        2 443 799,1 ton odpadov, čo predstavuje 58% z celkového množstva odpadov vyprodukovaných v Košickom kraji . Pri výpočte množstva zhodnotených odpadov sme vychádzali z predpokladu, že pod zhodnotením odpadov sa rozumie využitie odpadov, fyzikálnochemické úpravy a biologické zhodnotenie.

Tabuľka č.13: Zhodnocovanie odpadov v roku 2000 v Košickom kraji*

| Rok 2000 |  | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| Celkové množstvo vzniknutých odpadov | t | 4 191 959,45 |
| Využitie | t | 1848878,59 |
| Fyzikálno – chemické úpravy | t | 17 324,33 |
| Biologické zhodnotenie | t | 577 596,18 |
| Celkom | t | 2 443 799,10 |
| Percentuálny podiel z celkového množstva vzniknutých odpadov | % | 58,0 |

(*Zdroj RISSO)

2.1.6  Spaľovanie odpadov

V roku 2000 sa spálilo 89 694,65 t odpadov všetkých kategórií. Z toho bolo 2 379,73 ton ostatného odpadu, 61 141,55 ton zvláštneho odpadu a 26 173,37 ton nebezpečného odpadu. Podiel spaľovania odpadov v porovnaní s celkovým množstvom vzniknutých odpadov činí 2,1 %.

Prehľad spaľovania odpadov v percentuálnom vyjadrení v r. 2000 je uvedený v

nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č.14: Spaľovanie odpadov  podľa kategórií v roku 2000*

| Rok 2000 |  | Ostatný odpad | Zvláštny odpad | Nebezpečný odpad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo spáleného odpadu | t | 2 379,73 | 61 141,55 | 26 173,37 |
| Celkové množstvo spáleného odpadu | t | 89 694,65 |
| Celkové množstvo vzniknutého odpadu | t | 4 191 959,42 |
| Podiel spáleného odpadu z celkového množstva vzniknutých odpadov | % | 2,1 |

(*Zdroj RISSO)

2.1.7  Skládkovanie odpadov

V roku 2000 sa skládkovaním zneškodnilo celkom  862 603,38 ton odpadov (v kategórii O, Z, N) , čo predstavuje 20,6 % z celkového množstva vzniknutých odpadov.

Tabuľka č.15: Skládkovanie odpadov podľa kategórií v roku 2000*

| Rok 2000 |  | Ostatný odpad | Zvláštny odpad | Nebezpečný odpad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo skládkovaného odpadu | t | 525 920,33 | 285 810,48 | 50 872,57 |
| Celkové množstvo skládkovaného odpadu | t | 862 603,38 |
| Celkové množstvo vzniknutého odpadu | t | 4 191 959,42 |
| Podiel skládkovaného odpadu z celkového množstva vzniknutých odpadov | % | 20,6 |

(*Zdroj RISSO)

Podstatnú časť odpadov v kategórii zvláštnych tvorí komunálny odpad a  skládkovanie patrí k najrozšírenejšiemu spôsobu jeho zneškodňovania. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo na území Košického kraja v roku 2000 zneškodnené skládkovaním 45,1 % komunálnych odpadov.

Obr. č.9: Spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi v Košickom kraji za rok 2000

2.2	Prevádzkované zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov (okrem skládok odpadov)

V Košickom kraji je v súčasnosti evidovaných 17 zariadení na zhodnocovanie odpadov a 4 zariadenia na zneškodňovanie odpadov, okrem skládok odpadov.

Zo zariadení na zhodnocovanie odpadov majú najväčšie zastúpenie zariadenia, v ktorých sa spracúvajú odpady za účelom ich materiálového využitia. Ide najmä o recykláciu alebo spätné získavanie kovov, biodegradáciu znečistených materiálov, recykláciu stavebných odpadov, skladovanie odpadov pred ich samotným zhodnotením, úpravu zemín pre poľnohospodárstvo a pod.

Nadregionálny význam má zariadenie na recykláciu opotrebovaných ropných olejov vo firme KONZEKO s.r.o., Markušovce, ktoré spracováva odpadové oleje zvážané z územia celej Slovenskej republiky a z hľadiska kapacity má značnú rezervu. Takto spracované oleje sa využívajú materiálovo aj energeticky.

Prehľad zariadení na zhodnocovanie odpadov je uvedený v tabuľke č.16.

Medzi zariadenia na zneškodňovanie odpadov patria spaľovne odpadov. V súčasnosti je v Košickom kraji v prevádzke 1 spaľovňa komunálneho odpadu a 2 spaľovne nemocničného odpadu. Spaľovňa komunálneho dopadu v Košiciach v Kokšov-Bakši zneškodňuje odpady z mesta Košice a niektorých priľahlých obcí. Je vybavená 2 kotlami, avšak pre technické problémy je v prevádzke len jeden kotol. Plánuje sa rekonštrukcia celej spaľovne.

Z piatich spaľovní nemocničného odpadu, ktoré boli v predchádzajúcom období v prevádzke, boli pre nevyhovujúci technický stav postupne odstavené 3 spaľovne (NsP Košice, Psychiatrická nemocnica Michalovce a NsP Rožňava). V súčasnosti sú v prevádzke spaľovne v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove a v Nemocnici s poliklinikou v Krompachoch. Spaľovňa NsP Krompachy slúži len pre spaľovanie vlastných odpadov a jej prevádzka bude ukončená v roku 2002. Vzhľadom na uvedený stav sú na zneškodňovanie odpadov zo zdravotnej starostlivosti využívané zariadenia mimo územia Košického kraja.

Medzi zariadenia na zneškodňovanie odpadov je zaradené aj zariadenie firmy EBA s.r.o., Bratislava, prevádzka 06, EBA Košice, ktoré zneškodňuje odpady ropného charakteru.

Prehľad zariadení na zneškodňovanie odpadov je uvedený v tabuľke č. 17.

I. časť

Por. číslo Typ zariadenia Názov a sídlo prevádzkovateľa Adresa prevádzky Kontaktná osoba Katastrálne územie a lokalita Rok začatia prevádzky Druhy zhodnocovaných odpadov Kapcita zariadenia Množstvo zhodnoco-vaného odpadu [t/rok] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Regenerácia opotrebovaných ropných olejov KONZEKO s.r.o. Markušovce Areál NPZ 510, Markušovce Ing. Ratvaj t.č. 053/4499115 Markušovce, lokalita NPZ 1992 05 07 99, 12 01 07, 12 01 09, 12 01 10, 12 01 19, 12 03 01, 12 03 02, 13 01 05, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 07, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 02, 13 04 03, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08, 13 07 01, 13 07 02, 13 07 03, 13 08 01, 13 08 02, 13 08 99, 16 07 08, 16 07 09, 16 07 99, 16 10 01, 19 08 10, 19 08 13; 25000 t/rok 4 100 2 Dekontaminačná plocha JOGA s.r.o., Olcnava Lesná 5, Olcnava Ing. Gardošík t.č. 053/4495629 Olcnava, lokalita Lom 1995 17 05 03, 17 05 05, 17 05 07, 17 09 03; 12000 t/rok 32 3 Dekontaminačná plocha ENVIRONCENTRUM s.r.o., Parchovany, č.194 Stredisko Košice, Rastislavova 58, Košice Ing. Sekula Dekontaminač-ná plocha Ruskov 1995 10 02 11, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 07, 13 05 08, 13 08 02, 16 10 01, 16 10 03, 17 01 06, 17 05 03, 17 05 05, 17 05 07, 17 09 03, 19 08 13, 19 13 01, 19 13 05, 19 13 07; 5 000m3 8 360 4 Dekontaminačná plocha ENVIRONCENTRUM s.r.o., Parchovany, č.194 Stredisko Košice, Rastislavova 58, Košice Ing. Sekula Dekontaminač-ná plocha Bohdanovce 1994 10 02 11, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 07, 13 05 08, 13 08 02, 16 10 01, 16 10 03, 17 01 06, 17 05 03, 17 05 05, 17 05 07, 17 09 03, 19 08 13, 19 13 01, 19 13 05, 19 13 07; 3 000m3 8 360 5 Spätné získavanie kovov, Kotol na tavenie olovených prepojov ALBAT, spol. s r.o., Košice, Rozvojová č.2 Rozvojová 2, Košice Ing. Dozič Košice - juh 1993 16 06 01; 30 kg Pb/tavenie -

II. časť

| Por. číslo | Typ zariadenia | Názov a sídlo prevádzkovateľa | Adresa prevádzky | Kontaktná osoba | Katastrálne územie a lokalita | Rok začatia prevádzky | Druhy zhodnocovaných odpadov | Kapcita zariadenia | Množstvo zhodnoco-vaného odpadu [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Spätné získavanie kovov | KOVOHUTY, a.s., Krompachy | ul. 29. Augusta 586, Krompachy | Ing. Grohregin t.č. 053/4470479 | Krompachy, lokalita - priemyselná časť | 2 000 | 10 05 01, 10 06 01, 10 06 04, 10 08 09, 10 08 14, 11 02 02, 11 02 06, 16 02 16, 16 08 01, 16 08 03, 17 04 04, 19 10 02; | 30 000 t/rok | - |
| 7 | Protektorovanie pneumatík | TEMPUS, s.r.o. Košice, Železiarenská č.49, Košice-Šaca | TEMPUS, s.r.o. Košice, Železiarenská č.49, 040 15 Košice-Šaca | Ing. Sojka | Košice-Šaca | 1992 | 16 01 03; | 180 pneumatík pri 3-smennej prevádzke | - |
| 8 | Protektorovanie pneumatík | ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR, spol. s r.o., Sečovce, Kollárova 15 | Kollárova 15, 078 01 Sečovce | Ing. Šimkovič | Sečovce | 1992 | 16 01 03; | 750 t/rok | 450 |
| 9 | Výroba organických hnojív a pestovateľských substrátov | EBA, s.r.o., Miletičova 23, Bratislava | Prevádzka O6 - EBA Košice, 044 13 Valaliky | Fr. Brozák | Krásna n. Hornádom, Kokšov - Bakša | 2001 | 02 01 01, 02 01 02, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 01 09, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 05, 02 04 01, 02 05 02, 02 04 03, 02 04 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 06 02, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 03 01 01, 03 03 01, 03 03 09, 03 03 11, 07 05 14, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 21, 10 01 23, 17 02 01, 17 05 04, 17 05 06, 19 03 05, 19 05 02, 19 05 03, 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 01, 19 11 06, 19 12 07, 19 12 09, 19 13 02, 19 13 04, 19 13 06, 19 13 08, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 03; | 2 000 t/rok | - |
| 10 | Recyklácia stavebných odpadov | ENVIRONCENTRUM s.r.o., Parchovany 194 | Krásna Štrkovisko, Krásna n. Hornádom, Košice | MVDr. Ševčík, Ing. Vancák | Krásna nad Hornádom, Košice | 1995 | 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 12, 01 04 13, 16 11 02, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 08 02, 17 09 14; | 90 000 t/rok | 90 000 |
| 11 | Kompostovacia plocha | LESY SR š.p. OZ, Sobrance | Kúpeľská 69, Sobrance | Ing. Kozár | Horňa, škôl. stred., Sobranecké kúpele | 2 002 | 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07; | 8 000 m3 | 2 030 m3 |

III. časť

| Por. číslo | Typ zariadenia | Názov a sídlo prevádzkovateľa | Adresa prevádzky | Kontaktná osoba | Katastrálne územie a lokalita | Rok začatia prevádzky | Druhy zhodnocovaných odpadov | Kapcita zariadenia | Množstvo zhodnoco-vaného odpadu [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Elektrolýzer na vylučovanie striebra | Karol Lohay, Vodná 2, Košice | SNEGA - Lohay Karol, VS, Dénešova ul., Košice | Karol Lohay, 055/6224 01, 6451995 | Košice - západ | 1997 | 09 01 04, 09 01 05; | 150 g/hod. | 34,5 |
| 13 | Skladovanie odpadov - štrkovisko OC1 a OC2 | U.S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál, U.S.Steel Košice | U.S.Steel Košice, s.r.o., divízny závod Oceliareň, VA U.S.Steel, prevádzka: Príprava vsádzky a úpravňa brán DZ Oceliareň | Ing. Duchonovič, Ing. Bartko | Železiarne | 1964 | 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 16 01 06, 16 02 16, 17 04 05, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40, 15 01 10, 16 01 07, 17 04 09; | 30 000 t | 466 165 |
| 14 | Magnetická separacia | HECKETT MULTISERV SLOVENSKO s.r.o., Košice, VA U.S. Steel Košice | HECKETT MULTISERV SLOVENSKO s.r.o., Košice, VA U.S. Steel Košice | Ing. Veme | Železiarne | 1997 | - | - | - |
| 15 | Výroba peliet z oceliarenských odpadov | HECKETT MULTISERV SLOVENSKO s.r.o., Košice, VA U.S. Steel Košice | HECKETT MULTISERV SLOVENSKO s.r.o., Košice, VA U.S. Steel Košice | Ing. Veme | Železiarne | 1997 | 31 216, 31 614; | - | 19 069, 28 (31 216), 5 232,0 (31 614) |
| 16 | Skladovanie odpadov pred činnosťou R4 | HECKETT MULTISERV SLOVENSKO s.r.o., Košice, VA U.S. Steel Košice | HECKETT MULTISERV SLOVENSKO s.r.o., Košice, VA U.S. Steel Košice | Ing. Veme | Železiarne | 1997 | 31 216, 31 614; | - | - |
| 17 | Recyklácia plastových fólií a vlákien PE, PP, PVC, PA, PS | DOMITRI s.r.o., Plešivec | DOMITRI s.r.o., Gemerská Hôrka | Ing. Bodnár 058/788 13 30-3 | Gemerská Hôrka | 1998 | 15 01 02, 07 02 13; | 4000 t | 3 500 |

| Por. číslo | Typ zariadenia | Názov a sídlo prevádzko-vateľa | Adresa prevádzky | Kontaktná osoba | Katastrálne územie a lokalita | Rok začatia prevádzky | Druhy zneškodňovaných odpadov | Kapcita zariadenia | Množstvo zneškodňovaného odpadu [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Spaľovňa komunálneho odpadu | KOSIT a.s., Košice, Hlavná 71 | Spaľovňa odpadov Kokšov - Bakša, G-16, 043 46 Košice | Ing. Makatúrová | Krásna nad Hornádom, lokalita Kokšov - Bakša | skúšobná prevádzka: 09/1989, 12/1991, trvalá prevádzka od 1992 | 02 01 01, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 02 02 03, 02 03 02, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 01, 06 07 02, 02 07 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 15, 04 02 17, 04 02 21, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 16, 08 01 12, 08 01 18, 08 04 10, 09 01 07, 09 01 08, 09 01 10, 09 01 12, 10 11 03, 10 11 12, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 06, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 11, 18 01 01, 18 01 04, 18 01 09, 18 02 01, 18 02 03, 18 02 08, 19 05 01, 19 06 04, 19 08 01, 19 09 01, 19 09 02, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07; | 2x75 000 t/rok | r.2000: 71 209, r.2001: 67 488; |
| 2 | Spaľovňa nemocničného odpadu | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, ul. SNP 1079/76, Trebišov | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, ul.SNP 1079/76, 075 01 Trebišov | Ing. Fiľo, tel.:056-6660354 | Trebišov - JV, časť ul.SNP | 1993 | 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 10, 18 02 02, 18 02 05; | 120 kg/hod | 50 |
| 3 | Spaľovňa nemočničného odpadu | Nemocnica s poliklinikou Krompachy | NsP Krompachy, Banská štvrť 1 | Alžbeta Nováková | Krompachy, lokalita Banská časť | 1989 | 15 01 10, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 08; | 18 t/rok | 3,96 |
| 4 | Biologická degradácia technológiou ROPSTOP | EBA, s.r.o., Miletičova 23, Bratislava | Prevádzka O6- EBA Košice, 044 13 Valaliky | František Brozák | Krásna nad Hornádom, Kokšov - Bakša | 2000 | 01 05 05, 03 01 04, 05 01 02, 05 01 03, 05 01 04, 05 01 05, 05 01 06, 05 01 07, 05 01 08, 05 01 09, 05 01 13, 05 01 14, 05 01 15, 05 01 17, 10 02 11, 13 05 01, 13 05 07, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08, 13 08 02, 15 02 02, 16 07 08, 16 10 01, 16 10 03, 16 07 08, 16 10 01, 16 10 03, 17 01 06, 17 05 03, 17 05 05, 17 05 07, 17 09 03, 19 08 10, 19 08 11, 19 08 13, 19 11 01, 19 11 03, 19 11 05, 19 12 06, 19 13 01, 19 13 03, 19 13 05, 19 13 07, 20 01 37; | 13 000 t/rok | 13 000 |

2.3	Skládky odpadov

V období rokov 1996-2000 bolo v Košickom kraji v prevádzke 36 skládok, z toho 22 s osobitnými podmienkami a 14 skládok bolo vybudovaných v zmysle NV SR  č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi v znení neskorších právnych predpisov.

Časť skládok pre komunálny odpad ukončila prevádzkovanie v roku 1998 a 1999, pretože boli do prevádzky uvedené skládky, ktoré svojím technickým zabezpečením spĺňali podmienky citovaného nariadenia vlády napr. 3 skládky v okrese Košice-okolie nahradila novovybudovaná skládka v Jasove, v okrese Trebišov bola uzavretá skládka v Sečovciach, ktorú nahradila novovybudovaná skládka vo Veľkých Ozorovciach.

K 31.7.2000 bola ukončená činnosť všetkých skládok s osobitnými podmienkami v Košickom kraji, z ktorých bolo 15 na zneškodňovanie komunálneho odpadu a 7 skládok na zneškodňovanie priemyselného odpadu. Skládky s osobitnými podmienkami boli k uvedenému termínu uzavreté a v niektorých prípadoch aj rekultivované. Vzhľadom k tomu, že väčšina skládok s osobitnými podmienkami začala svoju činnosť pred účinnosťou zákona o odpadoch t.j. pred rokom 1992, nebolo pre nich vydané stavebné povolenie. Pretože pozemky pod týmito skládkami nie sú majetkovo vysporiadané, nie je možné bez doriešenia vzťahu k pozemkom zrealizovať rekultiváciu.

Okrem už uvedených skládok boli v prevádzke aj skládky, ktoré svojimi technickými podmienkami vyhovovali NV SR č. 606/1992 Zb. t.j. boli postavené už v čase  platnosti zákona o odpadoch. Takýchto skládok bolo do roku 2000 v Košickom kraji pre komunálny odpad spolu 12 a 3 pre  priemyselný odpad.

Z uvedených 15 skládok bolo 10 skládok 3. stavebnej triedy, 1 skládka 2. stavebnej triedy, 3 skládky boli 1. stavebnej triedy a 1 skládka bola osobitného určenia.

Do konca roku 2001 boli uvedené skládky v zmysle zákona NR  SR č. 223/2001 Z. z. o  odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov prekategorizované.

Prehľad skládok, ktoré sú v súčasnosti v Košickom kraji v prevádzke je uvedený v tabuľke č.18 s uvedenými podrobnosťami o triede skládky, rozlohe, množstve uložených odpadov ale aj o druhoch odpadov a termínoch začatia a ukončenia prevádzkovania skládky.

V tabuľke č. 19  sú uvedené skládky v Košickom kraji, ktoré sú vo výstavbe.

Niektoré skládky, ktoré sú v súčasnosti prevádzkované, budú  v najbližšom čase uzavreté a nahradené novovybudovanými skládkami, napr. skládka v Lastomíri v okrese Michalovce bude nahradená skládkou v Žabanoch. Iné skládky budú dobudované v ďalšej etape napr. skládka vo Veľkých Ozorovciach.

Od platnosti nového zákona o odpadoch t.j. od 1. júla 2001 boli dané do prevádzky nové skládky - 1 skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný v okrese Trebišov v Brehove a 3 skládky na nebezpečný odpad  z toho 2 skládky v okrese Košice II v k. ú. Železiarne a 1 skládka v Myslave stavba 1 – II. etapa ( bývalá skládka na škváru a popolček zo spaľovne odpadov Košice ).

Voľná kapacita skládok na odpad, ktorý nie je nebezpečný, na ktorých sa zneškodňuje komunálny odpad bola k 1.1.2002  237467 m3. Voľná kapacita skládok na odpad, ktorý nie je nebezpečný, na ktorých sa zneškodňuje priemyselný odpad je 625 551,6 m3. Voľná kapacita skládok na nebezpečný odpad je 692 299 m3  na inertný odpad je 255 100 m3.

| Poradové číslo | Okres | Názov skládky odpadov | Prevádzko-vateľ skládky odpadov | Katastrál-ne územie a lokalita | Trieda skládky odpadov | Termín začatia prevádzky skládky | Predpo-kladaný termín skončenia prevádzky skládky | Voľná kapacita [m3] | Rozloha skládky a jej úložná plocha [m2] | Celková kapacita skládky [m3] | Množstvo odpadu uloženého do r.2000 [t] | Druhy odpadov | Údaje o zvozovej oblasti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Sobrance | skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | TS Sobranc | Husák | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 12/1995 | 2008 | 25 943 | 5 930 | 46 400 | 1 588 | 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99; | 31 obcí, 25 km, zvozová oblasť |
| 2 | Rožňava | skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | obecné verej-noprospešné služby, Štítnik | Štítnik Hlinište | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 1.01.1998 | 2008 | 38 000 | 15 500 | 104 000 | 4 526 | 01 01 01, 01 01 02, 01 03 08, 01 04 09, 01 04 10, 04 04 13, 01 05 04, 01 05 07, 02 01 03, 02 02 03, 02 03 01, 02 03 02, 02 03 04, 02 04 01, 02 04 03, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09, 03 03 11, 04 01 09, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 21, 04 02 22, 05 01 17, 06 03 16, 06 06 03, 06 09 04, 06 13 03, 07 01 12, 07 02 13, 08 04 10, 09 01 07, 09 01 08, 10 01 01, 10 01 03, 10 01 19, 10 01 26, 10 03 05, 10 03 26, 10 08 18, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 12, 10 11 03, 10 11 10, 10 11 14, 10 12 01, 10 12 05, 10 12 06, 10 13 01, 10 13 04, 10 13 06, 10 13 07, 10 13 14, 15 01 02, 15 01 03, 15 02 03, 16 11 02, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 07,17 02 01, 17 02 03, 17 03 02, 17 06 04, 17 09 04, 19 03 07, 19 08 02, 19 08 05, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 12 01, 19 12 04, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07; | 14 obcí |
|  |  | skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebez. | ROZEKO s.r.o. Rožňava | Brzotín Na úbočí | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 1.09.1993 | 30.6.2004 | 38 400 | 10 800 | 97 400 | 8 338 | 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 06, 17 03 02, 17 09 04, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07; | Rožňava, 10 obcí |
|  |  | skládka na inertný odpad | ŽELBA a.s. Spišská Nová Ves | Rožňava, Nadabula | na inertný odpad | 1.06.2000 | 31.12.2010 | 7 000 | 10 500 | 15 000 | 600 | 10 12 03, 10 13 06, 10 13 14, 16 11 02, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 07, 17 03 02, 17 09 04, 19 09 01,19 09 02, 19 09 03; | Rožňava a okolie |
| 3 | Košice I | Baňa Bankov, na inertný odpad | Komag m.z. Košice s.r.o. | lokalita Baňa Bankov | na inertný odpad | 1993 | 2 026 | 230 000 | 58,8 tis. 300 tis. | 300 tis. | 9 423 | 01 01 02, 01 05 04, 10 01 01, 10 02 01, 10 02 02, 10 11 03, 10 11 05, 10 11 12, 10 13 01, 10 13 14, 10 12 01, 10 12 03, 12 12 08, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 12 05, 19 12 09, 20 03 03; | Košice mesto a okolie |

| Poradové číslo | Okres | Názov skládky odpadov | Prevádzko-vateľ skládky odpadov | Katastrálne územie a lokalita | Trieda skládky odpadov | Termín začatia prevádzky skládky | Predpokladaný termín skončenia prevádzky skládky | Voľná kapacita [m3] | Rozloha skládky a jej úložná plocha [m2] | Celková kapacita skládky [m3] | Množstvo odpadu uloženého do r.2000 [t] | Druhy odpadov | Údaje o zvozovej oblasti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | Michalovce | skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebez. | TaZS mesta Michalovce | Lastomír | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 1992 | 2 002 | 29 055 | 23 880 | 240 600 | 20 000 | 02 03 01, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 04, 03 01 01, 03 0 1 0 5, 03 03 08, 04 01 01, 04 01 09, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 07 02 13, 09 01 07, 09 01 08, 17 01 01, 17 01 07, 07 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 06, 17 09 04, 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 07; | centrálna časť okresu Michalovce |
|  |  | skládka na nebez. odpad | Skládka Pláne s.r.o., Strážske | Strážske | na nebez. odpad | 1956 | 2 016 | 233 938 | 85 000 | 530 000 | 5 750 | Doplnok č.1 | SR |
|  |  | skládka priemyselného a komunálneho odpadu | SE a.s., Evo Vojany | Ižkovce | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 1994 | 2 005 | 16 000 | 15 020 | 28 400 | 2 200 | 03 01 42, 07 02 13, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05, 10 01 23, 10 01 24, 10 01 26, 15 01 02, 15 01 03, 16 03 04, 16 03 06, 17 01 01, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 03 02, 17 06 04, 17 06 05, 17 08 02, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 04, 19 09 05, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 39, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06; | len pre prevádzko- vateľa |
| 5 | Michalovce | zložisko stabilizátu | SE a.s., EVO Vojany | Beša, Ižkovce | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 1999 | - | 432 392 | 9 088 000 | 44 655 | 8 984 537 | 19 03 07; | len pre prevádzkovateľa |
| 6 | Spišská Nová Ves | regionálna skládka Kúdelník II, I.etapa | NOVA, s.r.o., Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves, Markušovce | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 10/1996 | 12/2003 | 37 700 | 250 000 | 41 307 | 79 442 | 01 01 01, 01 01 02, 01 03 06, 01 04 09, 01 04 08, 01 04 10, 01 04 12, 01 04 13, 02 01 01, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 02, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 02 04 01, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 03, 02 07 04, 02 07 05, 03 01 05, 03 01 01, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 03 03 11, 04 01 09, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 15, 04 02 21, 04 02 22, 05 01 10, 05 01 17, 06 03 16, 06 13 03, 07 02 13, 08 02 02, 08 04 10, 09 01 08, 10 01 02, 10 01 03, 10 02 01, 10 02 02, 10 02 08, 10 02 10, 10 03 05, 10 03 26, 10 09 03, 10 09 08, 10 10 14, 10 11 10, 10 11 12, 10 11 14, 10 12 01, 10 12 03, 10 12 05, 10 12 13, 10 13 01, 10 13 04, 10 13 07, 10 13 14, 11 01 10, 11 01 14, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 09, 15 01 03, 15 02 03, 16 01 03,16 11 06, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 08 02, 17 09 04, 19 01 16, 19 08 12, 19 09 01, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 10 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07; | okres Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, časť okresu Gelnica |
|  |  | skládka na inertný odpad | ŽELBA a.s., Markušovce | Markušovce likalita NPZ | na inertný odpad | 1998 | 2008 | 18 100 | 48 700 | 580 | 46 890 | 01 01 01, 01 01 02, 01 03 06, 01 04 12, 01 04 13, 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 02 01 01, 02 01 04, 04 02 22, 07 02 13, 10 02 02, 10 09 03, 15 01 02, 15 02 03, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,17 02 01, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 08 05, 19 08 12, 190 12 04, 20 03 03; | SR |

Doplnok č.1

Michalovce, Skládka odpadov na nebezpečný odpad, Skládka Pláne s.r.o., Strážske

Druhy odpadov

01 03 04, 01 03 05, 01 03 07, 01 03 09, 01 03 99, 01 04 07, 01 04 99, 01 05 05, 01 05 06, 01 05 99, 02 01 08, 02 01 99, 02 02 99, 02 03 99, 02 04 99, 02 05 99, 02 06 99, 02 07 99, 03 01 04, 03 01 99, 03 02 05, 03 02 99, 03 03 05, 03 03 99, 04 01 02, 04 01 03, 04 01 04, 04 01 05, 04 01 06, 04 01 08, 04 01 99, 04 02 14, 04 02 19, 04 02 99, 05 01 02, 05 01 03, 05 01 04, 05 01 06, 05 01 08, 05 01 09, 05 01 15, 05 01 99, 06 03 11, 06 03 13, 06 03 14, 06 03 15, 06 03 99, 03 04 03, 06 04 04, 06 04 05, 06 04 99, 06 05 02, 06 06 02, 06 06 99, 06 07 01, 06 07 02, 06 07 03, 06 07 99, 06 08 99, 06 09 03, 06 09 99, 06 10 02, 06 10 99, 06 11 99, 06 13 01, 06 13 02, 06 13 04, 06 13 05, 06 13 99, 07 01 07, 07 01 08, 07 01 09, 07 01 10, 07 01 11, 07 01 99, 07 02 07, 07 02 08, 07 02 09, 07 02 10, 07 02 11, 07 02 14, 07 02 99, 07 03 07, 07 03 08, 07 03 09, 07 03 10, 07 03 11, 07 03 99, 07 04 07, 07 04 08, 07 04 09, 07 04 10, 07 04 11, 07 04 13, 07 04 99, 07 04 13, 07 04 99, 07 05 07, 07 05 08, 07 05 09, 07 05 10, 07 05 11, 07 05 13, 07 05 99, 07 06 07, 07 06 08, 07 06 09, 07 06 10, 07 06 11, 07 06 09, 07 06 10, 07 06 11, 07 06 99, 07 07 07, 07 07 08, 07 07 09, 07 07 10, 07 07 11, 07 07 99, 08 01 11, 08 01 13, 08 01 17, 08 01 21, 08 01 99, 08 02 99, 08 03 12, 08 03 14, 08 03 17, 08 03 99, 08 04 09, 08 04 11, 08 04 11, 08 04 99, 08 05 01, 09 01 06, 09 01 99, 10 01 04, 10 01 13, 10 01 14, 10 01 16, 10 01 18, 10 01 20, 10 01 99, 10 02 07, 10 02 11, 10 02 13, 10 02 99, 10 03 04, 10 03 08, 10 03 09, 10 03 19, 10 03 21, 10 03 23, 10 03 25, 10 03 27, 10 03 29, 10 03 99, 10 04 01, 10 04 03, 10 04 04, 10 04 05, 10 04 06, 10 04 07, 10 04 09, 10 04 99, 10 05 03, 10 05 05, 10 05 06, 10 05 08, 10 05 99, 10 06 03, 10 06 06, 10 06 07, 10 06 09, 10 06 99, 10 07 99, 10 08 08, 10 08 12, 10 08 15, 10 08 17, 10 08 19, 10 08 99, 10 09 05, 10 09 07, 10 09 09, 10 09 11, 10 09 13, 10 09 15, 10 09 99, 10 10 05, 10 10 07, 10 10 11, 10 10 13, 10 10 15, 10 10 99, 10 11 11, 10 11 13, 10 11 15, 10 11 17, 10 11 19, 10 11 99, 10 12 09, 10 12 11, 10 12 99, 10 13 09, 10 13 12, 10 13 99, 10 01 09, 11 01 13, 11 01 15, 11 01 16, 11 01 98, 11 01 99, 11 02 02, 11 02 03, 11 02 07, 11 02 99, 11 03 01, 11 03 02, 11 05 03, 11 05 04, 11 05 99, 12 01 12, 12 01 14, 12 01 16, 12 01 18, 12 01 20, 12 01 99, 12 03 02, 13 01 13, 13 02 04, 13 03 08, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 08, 13 08 01, 13 08 99, 14 06 04, 14 06 05, 15 01 10, 15 01 02, 16 01 07, 16 01 11, 16 01 13, 16 01 99, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 15, 16 03 03, 16 03 05, 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 07 08, 16 07 09, 16 07 99, 16 08 02, 16 08 07, 16 09 01, 16 09 02, 16 09 04, 16 11 01, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 16 11 06, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01, 17 04 03, 17 04 09, 17 05 03, 17 05 05, 17 05 07, 17 06 01, 17 06 03, 17 08 01, 17 09 01, 17 09 03, 18 01 07, 18 02 06, 19 01 05, 19 01 07, 19 01 10, 19 01 11, 19 01 13, 19 01 15, 19 01 17, 19 01 99, 19 02 04, 19 02 05, 19 02 11, 19 02 99, 19 03 04, 19 03 06, 19 04 02, 19 04 03, 19 05 99, 19 06 99, 19 07 02, 19 08 06, 19 08 08, 19 08 09, 19 08 10, 19 08 11, 19 08 13, 19 08 99, 19 09 99, 19 10 03, 19 10 05, 19 11 01, 19 11 05, 19 11 07, 19 11 99, 19 12 06, 19 12 11, 19 13 01, 19 13 03, 19 13 05, 20 01 17, 20 01 21, 20 01 27, 20 01 37, 20 01 41, 01 01 01, 01 01 02, 01 03 06, 01 03 08, 01 03 08, 01 03 99, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 11, 01 04 12, 01 04 99, 01 05 04, 01 05 07, 01 05 99, 02 01 01, 02 01 02, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 02 01 99, 02 02 01, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 99, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 99, 02 04 01, 02 04 03, 02 04 99, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 06 03, 02 06 99, 02 07 01, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 99, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09, 03 03 10, 03 03 11, 03 03 99, 04 01 01, 04 01 07, 04 01 09, 04 01 99, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 15, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 05 01 10, 05 01 13, 05 01 14, 05 01 16, 05 01 17, 05 01 99, 06 03 99, 06 04 99, 06 05 03, 06 06 03, 06 06 99, 06 07 99, 06 08 02, 06 08 99, 06 09 02, 06 09 04, 06 09 99, 06 10 99, 06 11 01, 06 11 99, 06 13 03, 06 13 99, 07 01 12, 07 01 99, 07 02 12, 07 02 13, 07 02 16, 07 02 19, 07 03 12, 07 03 99, 07 04 12, 07 04 99, 07 05 12, 07 05 14, 07 05 99, 07 06 12, 07 06 99, 07 07 12, 07 07 99, 08 01 12, 08 01 14, 08 01 18, 08 01 99, 08 02 01, 08 02 99, 08 03 13, 08 03 15, 08 03 18, 08 03 99, 08 04 10, 08 04 12, 08 04 99, 09 01 07, 09 01 08, 09 01 10, 09 01 12,09 01 99, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 05, 10 01 07, 10 01 15, 10 01 17, 10 01 19, 10 01 21, 10 01 24, 10 01 25, 10 01 26, 10 01 99,10 02 01, 10 02 02, 10 02 08, 10 02 10, 10 02 12, 10 02 14, 10 02 15, 10 02 99, 10 03 02, 10 03 05, 10 03 20, 10 03 22, 10 03 24, 10 03 26,10 03 28, 10 03 30, 10 03 99, 10 04 10, 10 04 99, 10 05 01, 10 05 03,10 05 09, 10 05 99, 10 06 01, 10 06 04, 10 06 10, 10 06 99, 10 07 01, 10 07 03, 10 07 04, 10 07 05, 10 07 08, 10 07 99, 01 08 04, 10 08 09,10 08 13, 10 08 14, 10 08 16, 10 08 18, 10 08 20, 10 08 99, 10 09 03, 10 09 05, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 12, 10 09 14, 10 09 16, 10 09 99,10 10 03, 10 10 06, 10 10 08, 10 10 10, 10 10 12, 10 10 14, 10 10 16,10 10 99, 10 11 03, 10 11 05, 10 11 10, 10 11 12, 10 11 14, 10 11 16,10 11 18, 10 11 20, 10 11 99, 10 12 01, 10 12 03, 10 12 05, 10 12 06,10 12 08, 10 12 10, 10 12 12, 10 12 13, 10 12 99, 10 13 01, 10 13 04, 10 13 06, 10 13 07, 10 13 10, 10 13 11, 10 13 13, 10 13 14, 10 13 99,11 01 14, 11 01 99, 11 02 03, 11 02 06, 11 02 99, 11 05 01, 11 05 02,11 05 99, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 12 01 13,12 01 15, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 13 08 99, 15 01 01, 15 01 02,15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 08, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 12, 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 09, 16 01 10,16 01 22, 16 01 99, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 99, 16 05 09, 16 06 04, 16 06 05, 16 07 99, 16 08 01, 16 08 03, 16 08 04, 16 11 02, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04,17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08,17 06 04, 17 06 05, 17 08 02, 17 09 04, 18 01 01, 18 01 04, 18 01 09,18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08, 19 01 02, 19 01 12, 19 01 14,19 01 16, 19 01 18, 19 01 19, 19 01 99, 19 02 03, 19 02 06, 19 02 99,19 03 05, 19 03 07, 19 04 01, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99,19 06 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 08 99,19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 99, 19 10 01,19 10 02, 19 10 04, 19 10 06, 19 11 06, 19 11 99, 19 12 01, 19 12 02,19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 12,19 13 02, 19 13 03, 19 13 06, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10,10 01 11, 20 01 28, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01,20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06,20 03 07

| oradové číslo | Okres | Názov skládky odpadov | Prevádzko-vateľ skládky odpadov | Katastrálne územie a lokalita | Trieda skládky odpadov | Termín začatia prevádzky skládky | Predpo-kladaný termín skončenia prevádzky skládky | Voľná kapacita [m3] | Rozloha skládky a jej úložná plocha [m2] | Celková kapacita skládky [m3] | Množstvo odpadu uloženého do r.2000 [t] | Druhy odpadov | Údaje o zvozovej oblasti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | Trebišov | skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | OZOR s.r.o., Veľké Ozorovce | Veľké Ozorovce | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 1.09.1998 | 31.12.2002 | 6 609 | 43 000 | 10 000 | 10 000 | 02 01 02, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 02 03 02, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 02, 03 01 01, 03 01 05, 04 01 01, 04 02 09, 04 02 21, 07 02 016, 08 01 12, 08 01 18, 08 02 01, 08 03 13, 08 03 18, 08 04 10, 09 01 07, 09 01 08, 09 01 12, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 17, 10 01 25, 10 02 01, 10 02 02, 10 09 03, 10 10 03, 12 01 02, 12 01 04, 12 01 05, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 02, 15 02 03, 16 01 12, 16 01 22, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 06 05, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 06 05, 17 08 02, 17 09 04, 19 01 02, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 16, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 04, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12, 19 13 02, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99; | okres Trebišov |
|  |  | skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | Združenie obcí Zemplín | Brekov, Jastrabská hôrka | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 11/2001 | 4/2004 | 3 260 | 24 000 | - | 23 000 | 02 01 02, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 02 03 02, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 02, 03 01 01, 03 01 05, 04 02 09, 04 02 21, 07 02 16, 08 01 12, 08 01 18, 08 02 01, 08 03 13, 08 03 18, 08 04 10, 09 01 07, 09 01 08, 09 01 12, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 17, 10 01 25, 10 02 01, 10 02 02, 10 09 03, 10 01 03, 12 01 02, 12 01 04, 12 01 05, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 12, 16 01 22, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 06 05, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 06 05, 17 08 02, 17 09 04, 19 01 02, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 16, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 09 01, 19 09 04, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12, 19 13 02, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99; | mesto Trebišov a celá júžná časť okresu |
| 8 | Košice - okolie | I. kazeta skládky odpadov Jasov | obec Jasov | Jasov PČ: 1316 | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 1.01.1998 | 2008 | 22 500 | 31 974 | 84 783 | 2 085 | Doplnok č. 2 - A) | neobmedzené |
| 9 | Košice II | suchá halda | U.S. Steel Košice, s.r.o. | Železiarne | na nebezpečný odpad | 2001 | 2006 | 410 000 | 34 350 | 410 000 | - | 01 04 10, 01 04 13, 06 03 16, 06 13 02, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 02 01, 10 02 07, 10 02 08, 10 02 10, 10 02 12, 10 02 13, 10 02 14, 10 02 15, 10 05 11, 10 09 03, 10 09 08, 10 09 12, 10 12 08, 10 13 04, 10 13 14, 10 13 11, 11 01 09, 12 01 01, 12 01 05, 12 01 13, 12 01 21, 13 05 08, 15 01 10, 15 02 02, 15 02 03, 16 07 09, 16 11 03, 16 11 04, 16 11 06, 17 01 01, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 02, 17 05 03, 17 05 05, 17 05 06, 17 06 01, 17 06 03, 17 06 04, 17 06 05, 17 09 03, 17 09 04, 19 01 11, 19 02 05,19 02 07, 19 08 13, 19 12 04, 19 12 11; | podniková skládka |
|  |  | suchá halda | U.S. Steel Košice, s.r.o. | Železiarne | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 2001 | - | 193 159,60 | 193 805,0 | 340 000 | 277 577,26 | 10 02 02, 17 01 07, 17 09 04, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 10 02 01, 10 09 12, 10 12 08, 16 11 02, 16 11 04, 10 01 01, 10 01 02 | podniková skládka |
|  |  | skládka odpadov na nebezpečný odpad | V.O.D.S. - EKO, s.r.o., Košice | Myslava, stavba č.1-II. etapa | na nebezpečný odpad | 12/2001 | 2004 | 48 361,0 | 5 464,0 | 48 361,0 | - | Doplnok č. 2 - B) | SR |

# Doplnok č.2

A)

Košice-okolie, I. kazeta skládky odpadov Jasov, obec Jasov;

Druhy odpadov

01 01 01, 01 01 02, 01 03 06, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 12, 01 04 13, 01 04 99, 01 05 04, 01 05 99, 02 01 02, 02 01 03, 02 01 07, 02 01 99, 02 02 02, 02 02 03, 02 03 02, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 02 04 01, 02 04 99, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 07 02, 02 07 03, 02 07 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 02, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 11, 03 03 99, 04 02 09, 04 02 22, 05 01 13, 05 01 14, 05 01 17, 05 06 04, 06 01 99, 06 06 03, 06 09 04, 06 13 03, 07 02 12, 07 02 13, 08 02 02, 08 04 10 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 07, 10 01 15, 10 01 19, 10 01 23, 10 01 25, 10 02 01, 10 02 02, 10 02 08, 10 02 12, 10 02 15, 10 02 99, 10 03 02, 10 03 05, 10 03 99, 10 05 01, 10 05 04, 10 05 11, 10 05 99, 10 06 01, 10 06 02, 10 06 04, 10 06 99, 10 07 01, 10 07 02, 10 07 04, 10 08 04, 10 08 09, 10 08 11, 10 09 03, 10 09 08, 10 09 12, 10 10 03, 10 10 06, 10 10 14, 10 11 03, 10 11 05, 10 11 10, 10 11 12, 10 11 14, 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, 10 12 12, 10 12 13, 10 13 04, 10 13 10, 10 13 14, 10 13 99, 11 05 01, 11 05 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 12 01 13, 10 01 21, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 20, 16 10 02, 16 11 02, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 06 05, 17 08 02, 17 09 04, 18 01 04, 19 01 16, 19 03 05, 19 03 07, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 12, 19 13 02, 19 13 04, 19 13 06, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99;

B)

Košice II, skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č.1-II.etapa;

Druhy odpadov

01 03 04, 01 03 05, 01 03 07, 03 01 04, 03 03 05, 05 01 06, 05 06 01, 05 06 03, 05 07 01, 06 03 13, 06 03 15, 06 04 05, 06 07 01, 06 07 02, 06 07 03, 06 09 03, 06 10 02, 06 13 04, 06 13 05, 07 02 07, 07 02 09, 07 02 10, 07 03 08, 07 03 09, 07 03 10, 07 05 07, 07 05 08, 07 05 09, 07 05 10, 07 05 013, 07 07 07, 07 07 08, 07 07 09, 07 07 10, 08 01 11, 08 01 13, 08 01 17, 08 01 21, 08 03 12, 08 03 14, 08 03 17, 08 04 09, 08 04 11, 08 05 01, 10 01 04, 10 01 13, 10 01 14, 10 01 16, 10 01 18, 10 02 07, 10 02 13, 10 03 04, 10 03 08, 10 03 09, 10 03 15, 10 03 17, 10 03 19, 10 03 21, 10 03 23, 10 03 25, 10 03 27, 10 03 29, 10 05 03, 10 05 05, 10 05 06, 10 05 10, 10 06 03, 10 06 06, 10 06 07, 10 08 08, 10 08 10,10 08 12, 10 08 15, 10 08 17, 10 09 05, 10 09 07, 10 09 09, 10 09 11, 10 09 13, 10 09 13, 10 09 15, 10 10 05, 10 10 07, 10 10 09, 10 10 11, 10 10 13, 10 10 15, 10 11 11,10 12 09, 10 12 11, 10 13 09, 10 13 12, 11 01 08, 11 01 09, 11 01 13, 11 01 16, 11 01 98, 11 02 02, 11 02 05, 11 02 07, 11 03 01, 11 03 02, 11 05 03, 11 05 04, 12 01 12, 12 01 14, 12 01 16, 12 01 18, 12 01 20, 14 06 01, 14 06 04, 14 06 05, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 16 01 07, 16 01 11, 16 03 03, 16 03 05, 16 05 07, 16 05 08, 16 05 09, 16 09 02, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 16 11 06, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01, 17 03 03, 17 04 09, 17 04 10, 17 04 10, 17 05 03, 17 05 05, 17 05 07, 17 06 01, 17 06 03, 17 18 01, 19 01 05, 19 01 07, 19 01 07, 19 01 10, 19 01 11, 19 01 13, 19 01 15, 19 01 17, 19 04 02, 19 04 03, 19 07 02, 19 08 11, 19 08 13, 19 10 03, 19 10 05, 19 11 01, 19 11 02, 19 11 04, 19 11 05, 19 11 07, 19 12 06, 19 12 11, 19 13 01,19 13 03, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 35, 20 01 37, 20 01 41;

Tabuľka č. 20: Skládky s osobitnými podmienkami v Košickom kraji

| P.č. | Okres | Skládky prevádzkované do 31.7.2000 | Spracované projekty na rekultiváciu | Finančné zdroje na rekultiváciu | Časový horizont uzavretia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Áno | Čiastočne | Nie |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Košice II | Suchá halda VSŽ | Áno |  |  | Sú | 31.12.2000 |
| 2 | Košice – okolie | Rozhanovce |  |  | Nie | Nie sú | 30.09.2000 |
| 3 | Gelnica | Kluknava Zimermanka |  |  | Nie | Nie sú | 30.06.2001 |
|  |  | Smolník |  |  | Nie | Nie sú | 30.06.2001 |
|  |  | Švedlár |  |  | Nie | Nie sú | 30.06.2001 |
|  |  | Smolnícka Huta |  |  | Nie | Nie sú | 30.06.2001 |
|  |  | Mníšek nad Hnilcom |  |  | Nie | Nie sú | 30.06.2001 |
|  |  | Depónia II Prakovce |  |  | Nie | Nie sú | 30.06.2001 |
| 4 | Michalovce | Jovsa |  |  | Nie | Nie sú | 31.12.2000 |
|  |  | Drahňov | Áno |  |  | Nie sú | 31.12.2000 |
|  |  | Veľké Kapušany Moľva | Áno |  |  | Nie sú | 31.12.2000 |
| 5 | Trebišov | Luhyňa |  | Čiastočne |  | Nie sú | 30.09.2000 |
|  |  | Brehov |  | Čiastočne |  | Nie sú | 30.09.2000 |
|  |  | Čierna nad Tisou |  | Čiastočne |  | Nie sú | 30.09.2000 |
| 6 | Rožňava | Dobšina |  |  |  | Nie sú | 31.12.2000 |
| 7 | Spišská Nová Ves | VPS Krompachy |  |  | Nie | Nie sú | 30.06.2001 |

2.4	Dopravcovia odpadov pôsobiaci v rámci Košického kraja

V roku 2000 v Košickom kraji realizovalo dopravu odpadov cca 84 firiem a organizácií, ktorých databáza je uvedená v tabuľke č. 21. Údaje boli získané z RISO a  OÚ.

Tabuľka č. 21: Dopravcovia odpadov pôsobiaci v rámci Košického kraja

I. časť

| Prehľad dopravcov pôsobiacich v Košickom kraji |
| --- |
| P. č. | Dopravcovia odpadov, názov, kontaktná osoba | Ičo | Adresa | Číslo druhu prepravovaných odpadov | Termín začatia činnosti | Druh oprávnenia |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Agro TS, s. r. o. | 31708757 | Sliepkovce |  |  |  |
| 2 | Nafta Východ, a. s. | 36180335 | Priemyselná 6, Michalovce |  |  |  |
| 3 | VES-Košice, a. s. kontakt - Duda | 36448648 | Pražská 4/404, Košice | 06 04 04, 07 01 04, 08 04 09, 09 01 05, 09 05 07, 11 01 13, 11 01 05, 12 01 09, 12 01 14, 13 01 10, 13 02 06, 13 05 07, 13 02 05, 13 02 08, 13 05 01, 13 05 07, 13 01 11, 13 07 02, 15 02 02, 15 01 10, 16 05 07, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 01 13, 16 01 07, 17 04 09, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 09, 19 08 11, 20 01 14, 20 01 21, 20 01 31; |  |  |
| 4 | Agens Slovakia | 31735355 | Hemerkova 29, Košice | 06 05 02, 09 01 01, 09 01 04, 09 01 05, 09 01 02, 15 01 10; |  |  |
| 5 | Chemotrans, s. r. o. | 36191809 | Priemyselná 720, Strážske | 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07; |  |  |
| 6 | Fecupral, s. r. o. | 36448974 | Ľ. Štúra, Veľký Krtíš | 07 01 04, 07 03 03, 13 02 05, 15 02 02, 20 01 21; |  |  |
| 7 | Ing. Vladimír Sirocký | 36904074 | Široké, Prešov |  |  |  |
| 8 | DÚHA, a. s. Prešov | 31690360 | Čapajevova 29, Prešov |  |  |  |
| 9 | EBA, s. r. o. | 31376134 | Závod Košice, Kokšov-Bakša | 13 05 07, 17 03 01, 17 05 03; |  |  |
| 10 | Železnice SR | 31364501 |  |  |  |  |
| 11 | Environcentrum, s. r. o. | 31681794 | Rastislavova 58, Košice |  |  |  |
| 12 | ODOS, s. r. o., | 31725775 | Kokšov-Bakša č. 259 | 12 01 14,všetky odpady kategórie O a N | 23.4.1996 | obchodný r. |
| 13 | Ekologické služby | 36205443 | Priemyselná 720, Strážske |  |  |  |
| 14 | CHEMSTRO, a. s. | 36197386 | Priemyselná 720, Strážske |  |  |  |

Tabuľka č. 21: Dopravcovia odpadov pôsobiaci v rámci Košického kraja

II. časť

| P. Č. | Dopravcovia odpadov, názov, kontaktná osoba | Ičo | Adresa | Číslo druhu prepravovaných odpadov | Termín začatia činnosti | Druh oprávnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | CHEMKO, a. s. | 31724582 | Priemyselná 720, Strážske |  |  |  |
| 16 | DONO, s. r. o. | 36191639 | Popradská 66, Košice | 03 01 04, 07 01 03, 07 07 04, 08 01 17, 08 03 17, 11 01 09, 13 01 13, 13 02 03, 15 01 10, 15 02 02, 16 06 01, 16 01 07, 16 01 13, 16 01 14, 16 03 03, 16 02 09, 16 05 07, 19 01 11, 19 08 13, 20 01 21; |  |  |
| 17 | ALBAT Košice, s. r. o. | 31675239 | Alejová 8, Košice | 16 06 01; |  |  |
| 18 | REO, s. r. o. Košice | 36174106 | Južná Trieda 93, Košice | 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 20 01 21; |  |  |
| 19 | KAMICO, s. r. o. Košice | 31684068 | Priemyselná 7, Košice |  |  |  |
| 20 | DADEX-Vladimír Turóci | 32460139 | Petzvalova č. 3, Košice | 16 06 01; |  |  |
| 21 | EPS | 36185540 | Južná trieda 82, Košice |  |  |  |
| 22 | AKUMA Slovakia, s. r. o. | 31683916 | Turňa nad Bodvou |  |  |  |
| 23 | DETOX, s. r. o. | 31582028 | Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica | 13 02 05; |  |  |
| 24 | A.S.A.-Slovensko, s. r. o. kontakt - Dušan Andelek, Miroslav Rosenzweig | 31318762 | prev. Jantárová 30, Košice | 06 03 13, 12 01 12, 14 06 05, 15 02 02, 18 01 03, 18 01 09, 19 12 11, 20 01 33, 02 01 10, 03 03 08, 04 02 21, 04 02 22, 07 02 13, 10 02 10, 11 05 01, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 01, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03 19 12 04, 19 12 08, 20 01 01, 20 01 39; | 25.2.1992 | registrácia, preprava a nakladanie s nebezpeč- ným odpadom |

Tabuľka č. 21: Dopravcovia odpadov pôsobiaci v rámci Košického kraja

III. časť

| P. Č. | Dopravcovia odpadov, názov, kontaktná osoba | Ičo | Adresa | Číslo druhu prepravovaných odpadov | Termín začatia činnosti | Druh oprávnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | KONZEKO, s. r. o. Ing. Vladimír Ratvaj 053/4499115 | 31659772 | NPZ č. 510, Markušovce | 13 03 10, 13 04 01, 13 04 02, 13 04 03, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08, 13 07 01, 13 07 02, 13 07 03, 13 08 01, 13 08 99, 16 07 08, 16 07 09, 16 07 99, 16 10 01, 19 08 10, 19 08 13; | 1992 | obchodný r. |
| 26 | Ekologické služby-Krištanová | 34897895 | Petrovce č. 125 | odpady kategórie N |  |  |
| 27 | Ekoslužby-Pavoris Dušan | 34603131 | Švedlár č. 49 |  |  |  |
| 28 | KREDICO, s. r. o. | 31376614 | Sliačska 1, Bratislava |  |  |  |
| 29 | KOLO, s. r. o. | 31402453 | Hubeného 18, Bratislava |  |  |  |
| 30 | EKO+FBB | 34326448 | Lúčna 1055, Vranov nad Topľou |  |  |  |
| 31 | Danko Jozef | 32862644 | Poprad |  |  |  |
| 32 | BABOŠ-AUTODOPRAVA |  | Hrochovo | 16 05 06; |  |  |
| 33 | ENVIRON SERVIS, s. r. o. |  | B. Nemcovej 1, Vranov nad Topľou | 16 07 09; |  |  |
| 34 | OTS, s. r. o. |  | Prakovce č. 15 | 20 01 21, 17 06 07; |  |  |
| 35 | RCP Slovensko, a. s. |  | Pražská 4, Košice | 15 01 10, 16 01 14, 18 01 03, 16 01 01; |  |  |
| 36 | B.C.FITY, s. r. o. |  | Rimavská Sobota | 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07; |  |  |
| 37 | ŽOS TRADING, s. r. o. |  | Dielenská Kružná č. 2, Vrútky | 20 01 33; |  |  |
| 38 | ENZO, a. s. |  | Veľká Okružná 38, Žilina | 18 01 03; |  |  |
| 39 | CAR SHOP, a.s. |  | Moldavská cesta 45, Košice | 16 01 07; |  |  |
| 40 | HADI TRANS |  | Družstevná 68, Badín | 06 01 06, 07 07 04, 08 01 11, 09 01 01; |  |  |
| 41 | MP-TS Žarnovica |  | Žarnovica | 15 02 02, 15 01 10, 12 01 18, 16 07 08; |  |  |

Tabuľka č. 21: Dopravcovia odpadov pôsobiaci v rámci Košického kraja

IV. časť

| P. Č. | Dopravcovia odpadov, názov, kontaktná osoba | Ičo | Adresa | Číslo druhu prepravovaných odpadov | Termín začatia činnosti | Druh oprávnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | EKOTRANZ s. r. o |  | Bernoláková 11, Nová Baňa | 13 05 07, 13 05 02, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07, 16 06 01, 16 06 02, 20 01 21, 20 01 33; |  |  |
| 43 | SAMTREID, s. r. o. |  | Vechec č. 243 | 19 02 09, 19 02 11; |  |  |
| 44 | THYMUS |  | Školská č. 2, Rozhanovce | 15 01 10, 15 02 02; |  |  |
| 45 | EKO-SALMO, s. r. o. |  | Závodná č. 8, Bratislava | 13 05 07; |  |  |
| 46 | LEDIM |  | Rastlinná č. 22, Bratislava | 07 01 03; |  |  |
| 47 | QTS Slovakia, s. r. o. |  | Cintorínska č. 463, Vráble | 14 06 03; |  |  |
| 48 | NCH Slovakia, s. r. o. kontakt - Vavrovič |  | Drieňová č. 34, Bratislava | 14 06 03, odpady kategórie N; |  |  |
| 49 | HEKO, s. r. o. |  | Spišské nám. č. 3, Košice | 13 05 01, 10 02 11, 15 02 02; |  |  |
| 50 | PROFAX |  | Hronská 22, Nemecká | 15 02 02; |  |  |
| 51 | CIMAL |  | Smreková 122, Banská Bystrica | 08 01 11; |  |  |
| 52 | TRIO TATRA |  | Ďurkov | 16 02 09; |  |  |
| 53 | V.O.D.S., a. s. kontakt - Mgr. Sidor Igor, Ing. Illéš Jozef |  | Podnikateľská 2, Košice - Barca | 19 01 13, 19 01 11 odpady kategórie N; | 31.7.2000 | nakladanie a preprava NO |
| 54 | FOUR TRADE, s. r. o. |  | Priemyselná č. 37, Žiar nad Hronom | 10 03 09; |  |  |
| 55 | Ján Migaľ |  | Dlhé Klčovo č. 346 | 16 02 09; |  |  |
| 56 | PEBA |  | Húskova 49, Košice | 06 03 13; |  |  |
| 57 | EDEMI, s. r. o. |  | Rešica 149 | 19 02 05, 10 13 09; |  |  |
| 58 | UND - 03, a. s. |  | Rastislavova 106, Košice | 15 01 10; |  |  |
| 59 | Akutrans, s. r. o. |  | Golianova 83, Nitra | 16 06 01, 27 04 03, 20 01 33, odp.kat. N; |  |  |

Tabuľka č. 21: Dopravcovia odpadov pôsobiaci v rámci Košického kraja

V. časť

| P. Č. | Dopravcovia odpadov, názov, kontaktná osoba | Ičo | Adresa | Číslo druhu prepravovaných odpadov | Termín začatia činnosti | Druh oprávnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | Miroslav Fúra - EKOS |  | Jarná 16, Košice | všetky druhy kategórie O | 23.11.2001 | registrácia č. 01-01 |
| 61 | Marius Pedersen, a. s. |  | Súvoz č. 1, Trenčín | všetky druhy kategórie O |  |  |
| 62 | ATOLO, s. r. o. |  | Popradská 68, Košice | 12 01 02, 12 01 04, 15 01 04, 16 01 06, 16 02 14, 16 02 16, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 01, 19 10 02; |  |  |
| 63 | A.S.A. FURA, s. r. o. konateľ - Miroslav Fúra |  | SNP 77, Rozhanovce | KO kategórie O, podskupiny 20 01, 20 02, 20 03; | 19.9.1995 | obchodný r. |
| 64 | Eva Smolejová - M.E.S.S. |  | Janigova 7, Košice | 12 01 02, 15 01 04, 16 01 06, 19 12 02, 20 01 40; |  |  |
| 65 | AGB Ekoservis, s. r. o. |  | Humenská 22, Košice | všetky druhy odpadov kategórie N |  |  |
| 66 | IPODEC ONYX Slovakia, a. s. |  | Kutlíkova 17, Bratislava | všetky druhy odpadov kategórie O |  |  |
| 67 | FER-EKO, s.r.o., Ing. M. Beck |  | Tr. SNP 61, Košice | všetky druhy odpadov kategórie O |  |  |
| 68 | Mestský podnik služieb Města Medzev, k.o.-Š. Murcko |  | Štóska 6, Medzev | odpad kategórie O, podskupiny 20 01; 20 02, 20 03; | 27.2.2002 | živnostenský register |
| 69 | František Beregszaszi f. Blesk |  | Sokoľany 216 | všetky odpady kattegórie O | 5.2.1992 | živnostenský register |

Tabuľka č. 21: Dopravcovia odpadov pôsobiaci v rámci Košického kraja

VI. časť

| P. Č. | Dopravcovia odpadov, názov, kontaktná osoba | Ičo | Adresa | Číslo druhu prepravovaných odpadov | Termín začatia činnosti | Druh oprávnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | RCP - Olšava, s. r. o., kont. os. RNDr. Jana Hauerová - RCP Slovensko, a. s., Ladislav Mihók - EKOLÓG Olšava |  | Vyšný Čaj 85 | všetky odpady kategórie O | 30.6.1998 | obchodný r. |
| 71 | Obecný podnik služieb obce Poproč, k. o. -J. Benko |  | Olšavská 24, Poproč | odpady kategórie O, podskupiny 20 01, 20 02, 20 03; |  |  |
| 72 | Miroslav Fúra - EKOS |  | SNP 77, Rozhanovce | KO kategórie O, podskupiny 20 01, 20 02, 20 03; | 8.4.1992 | živnostenský register |
| 73 | EKOVIA ABD, s. r. o. konateľ - Milan Žibrita |  | Družstevná 40, Prešov | komunálny odpad |  |  |
| 74 | Technické služby Mesta Sobrance, kontakt - M. Jenčík |  | Gorkého, Sobrance | 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99; | 18.12.2001 | súhlas na prev. skládky |
| 75 | Zberne surov. Žilina,a. s. , kontakt - Ing. Daniel Jančiak |  | Kragujevská 3, 010 01 Žilina | 04 01 99, 09 01 03, 09 01 07, 12 01 01, 12 01 03, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 10, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40; |  |  |

Tabuľka č. 21: Dopravcovia odpadov pôsobiaci v rámci Košického kraja

VII. časť

| P. Č. | Dopravcovia odpadov, názov, kontaktná osoba | Ičo | Adresa | Číslo druhu prepravovaných odpadov | Termín začatia činnosti | Druh oprávnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76 | Ing. Viktor Mezei, s. p. |  | Kunová Teplica 8, Teplica | 20 01 01, 20 01 40, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 16 01 06, 16 01 22, 16 01 17, 16 01 18; |  |  |
| 77 | NsP sv. Barbory |  | Špitálska 1, 048 01 Rožňava |  |  |  |
| 78 | Technické služby Mesta Michalovce, kontakt - Ing. Juraj Baltész |  | Partizánska 55, 071 01 Michalovce | KO vrátane ich zložiek zo separovaného zberu | 1993 | registrácia |
| 79 | Technické služby Mesta Veľké Kapušany kontakt - Zdeno Berky |  | sidl. P.O. Hviezdoslava, V.Kapušany | KO vrátane ich zložiek zo separovaného zberu |  | registrácia 19.3.2002 |
| 80 | Obec Trhovište kontakt - Ján Krivý |  | OcÚ Trhovište, 072 04 Trhovište | KO vrátane ich zložiek zo separovaného zberu |  | registrácia 8.1.2002 |
| 81 | KOSIT, a. s. kontakt-Ing. Adriano Marchini Ing. Kristína Priesterová, Vojtech Švajko |  | Rastislavova 98, Košice | 20 01 40, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 08 02, 17 09 04, 20 02 02, 20 03 04, 20 03 06, 20 01 40, 13 01 05, 13 01 10, 13 01 11, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 07 01, 13 07 03, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 16 01 07, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 17 02 04, 17 05 03, 17 05 05, 17 08 01, 17 09 03, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 02 02, 18 02 05, 18 02 07, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15,, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 31, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 37, 20 01 41; | 1.8.2001 | registrácia, preprava a nakladanie s nebez- pečným odpadom |

Tabuľka č. 21: Dopravcovia odpadov pôsobiaci v rámci Košického kraja

VIII. časť

| P. Č. | Dopravcovia odpadov, názov, kontaktná osoba | Ičo | Adresa | Číslo druhu prepravovaných odpadov | Termín začatia činnosti | Druh oprávnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 82 | NOVA, s. r. o kontakt - Ing. Vladimír Čech, 053/4466266 |  | Sadová 13,052 73 Spišská Nová Ves | 01 01 01, 01 01 02, 01 03 06, 01 04 09, 01 04 08, 01 04 10, 01 04 12, 01 04 13, 02 01 01, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 02, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 02 04 01, 02 05 01, 02 06 01, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 03, 02 07 04, 03 01 05, 03 01 01, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 03 03 11, 04 01 09, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 15, 04 02 21, 04 02 22, 05 01 10, 05 01 17, 06 03 16, 06 13 03, 07 02 13, 08 02 02, 08 04 10, 09 01 08, 10 01 02, 10 01 03, 10 02 01, 10 02 02, 10 02 08; 10 02 10, 10 03 05, 10 03 26, 10 09 03, 10 09 08, 10 10 14, 10 11 10, 10 11 12, 10 11 14, 10 12 01, 10 12 03, 10 12 05, 10 12 13, 10 13 01, 10 13 04, 10 13 07, 10 13 14, 11 01 10, 11 01 14, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 09, 15 01 03, 15 02 03, 16 01 03, 16 11 06, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 08 02, 17 09 04, 19 01 16, 19 08 12, 19 09 01, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 30 40,18 01 02, 18 01 03, 18 02 02 | 1991 | obchodný register |

Tabuľka č. 21: Dopravcovia odpadov pôsobiaci v rámci Košického kraja

IX.časť

| P. Č. | Dopravcovia odpadov, názov, kontaktná osoba | Ičo | Adresa | Číslo druhu prepravovaných odpadov | Termín začatia činnosti | Druh oprávnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 83 | KOVOZBER, s. r. o. kontakt - Ing. Regásek 053/4427224 |  | Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves | 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 01, 15 01 03, 15 01 04, 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 01; | 1996 | obchodný register |
| 84 | VYDRUS, s. r. o. kontakt - Jozef Novák 053/4411138 |  | Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves | 02 01 10, 03 03 08, 07 02 13, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 19 02 01, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11; | 1993 | obchodný register |

## 3      Stratégia riadenia odpadového hospodárstva do roku 2005

3.1	Základné princípy riadenia odpadového hospodárstva

Podľa nového zákona o odpadoch účelom odpadového hospodárstva je:

- predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä:

  - rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,

  - výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečistenie životného prostredia,

  - vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zneškodňovanie;

- zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možná prevencia vzniku odpadov;

- využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možné materiálové zhodnotenie;

- zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie.

Princípy trvalo udržateľného rozvoja nachádzajú aj v oblasti riadenia odpadového hospodárstva významné uplatnenie. Predstavujú preferenciu preventívnych opatrení pred nápravnými a nutnosť regulovať odpadové hospodárstvo počas celého životného cyklu výrobku. Niektoré smernice EÚ pre oblasť odpadového hospodárstva riadia nielen fázu nakladania s opotrebovaným výrobkom, ale aj fázu jeho vývoja a výroby (akumulátory, batérie, vozidlá a obaly).

Do stratégie riadenia odpadového hospodárstva budú zahrnuté aj princípy, ktoré pre oblasť odpadového hospodárstva definuje EÚ, ako sú:

1. Hierarchia odpadového hospodárstva daná:

- prevenciou vzniku odpadov,

- znižovaním nebezpečných vlastností odpadov a ak to nie je možné, tak potom:

  - materiálovým zhodnocovaním odpadov,

  - energetickým zhodnocovaním odpadov,

  - bezpečným zneškodňovaním odpadov.

2. Sebestačnosť (na úrovni spoločenstva a ak je možné na úrovni členského štátu).

3. Najlepšie dostupné technológie nevyžadujúce nadmerné náklady (BATNEEC) – maximálna možná redukcia emisií všetkých druhov, šetrenie surovinových zdrojov.

4. Blízkosť (odpad by mal byť zneškodnený tak blízko ku zdroju ako je to optimálne možné).

5. Zodpovednosť výrobcu (výrobca, resp. distribútor výrobku musí byť zainteresovaný do riadenia konečného štádia životného cyklu ním vyrábanej / distribuovanej látky, zložky, prípravku alebo výrobku počas ich životnosti až po konečné štádium, kedy sa stávajú odpadom).

Okrem týchto základných princípov je potrebné zjednotiť sa s cieľmi, ktoré definovala EÚ nasledovne:

- jednotné definovanie odpadov vo všetkých členských štátoch,

- podpora ”čistých” výrobkov, najmä s využitím hodnotenia  životného cyklu výrobku a environmentálneho  značenia výrobkov,

- posilňovanie využitia ekonomických nástrojov,

- riadenie prepravy odpadov,

- ochrana životného prostredia a vnútorný trh (zabezpečenie rovnováhy medzi potrebou ochrany životného prostredia na vysokej úrovni a potrebou správneho riadenia, ktoré zabezpečí funkciu interného trhu).

3.2  Definovanie cieľov POH Košického kraja do roku 2005

Definovanie cieľov POH Košického kraja do r. 2005 vychádza z cieľov POH SR do roku 2005, z analýzy súčasných problémov riadenia odpadového hospodárstva v Košickom kraji a z priorít definovaných v  koncepčných materiáloch (NEAP II, KEAP, SOP ŽP 2001).

3.2.1  Kvalitatívne vyjadrenie cieľov

Všeobecná charakteristika kvalitatívnych cieľov pre komplexný proces manažmentu odpadového hospodárstva v Košickom kraji je vyjadrená v nasledujúcom prehľade.

| Oblasť, pre ktorú sa ciele vytyčujú | Kvalitatívne vyjadrenie cieľov |
| --- | --- |
| Riadenie odpadového hospodárstva | preniesť do praxe hierarchiu stratégie riadenia odpadového hospodárstva, riadiť odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie počas celého životného cyklu výrobku, preferovať preventívne opatrenia na zmiernenie vplyvov pred ochrannými opatreniami, riadiť odpadové hospodárstvo na základe princípu: hierarchie odpadového hospodárstva, sebestačnosti, BATNEEC, blízkosti, zodpovednosti výrobcu. |
| Monitoring a inšpekcia, kontrola plnenia POH | zlepšiť systém kontroly dodržiavania právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, vypracovať a zaviesť mechanizmus kontroly plnenia záväznej časti POH. |

Špecifikácia cieľov pre oblasť ”Riadenie odpadového hospodárstva” je detailnejšie    rozpracovaná v nasledujúcom prehľade:

| Globálny cieľ | Konkrétne ciele a opatrenia |
| --- | --- |
| Hierarchiu stratégie riadenia odpadového hospodárstva preniesť do praxe | uprednostňovanie materiálového zhodnocovania pred energetickým, zvýšenie podielu zhodnocovania a zníženie podielu zneškodňovania odpadov, zvýšenie separovaného zberu zhodnotiteľných odpadov, zavedenie a rozširovanie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v domácnostiach a obciach, redukovanie skládkovania biologicky rozložiteľných odpadov, podporovanie zavádzania alternatívnych metód zneškodňovania odpadov, zachovanie princípu blízkosti, sebestačnosti a zodpovednosti výrobcu a autorizovanie: nakladania s opotrebovanými batériami a akumulátormi, nakladania s odpadovými olejmi, zberu a spracovania starých vozidiel. |
| Riadiť odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie | Infraštruktúra: vytvoriť optimálnu infraštruktúru v odpadovom hospodárstve: vybudovaním dostatočného systému separovaného zberu, vybudovaním zariadení na triedenie odpadov, zlepšením technického vybavenia skládok odpadov podľa nových právnych predpisov, vybudovaním efektívnej a dostatočnej infraštruktúry pre spracovanie starých vozidiel, rekonštrukciou spaľovne KO Košice, vybudovaním zariadení na kompostovanie, pokračovaním v uzatváraní a rekultivácii skládok odpadov, pokračovaním v sanáciách starých skládok odpadov, vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie plastov vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie elektronického šrotu, vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie káblov, kat. č. 17 04 11, vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík, vybudovaním zariadenia na využívanie alternatívnych palív a surovín. |

| Globálny cieľ | Konkrétne ciele a opatrenia |
| --- | --- |
| Preferovať preventívne opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov pred ochrannými opatreniami | Zabezpečenie prevencie vzniku odpadov: zavádzaním integrovanej výrobnej koncepcie, predchádzaním vzniku odpadov, zavádzaním technológií BATNEEC, zavádzaním Systémov environmentálneho manažérstva, realizovaním organizačných opatrení, zvyšovaním environmentálneho povedomia verejnosti. |

3.2.2  Kvantitatívne vyjadrenie cieľov

Kvantitatívne vyjadrenie cieľov je zamerané na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v členení:

A) Celkové nakladanie s odpadmi:

- materiálové zhodnocovanie,

- energetické zhodnocovanie,

- zneškodňovanie spaľovaním,

- zneškodňovanie skládkovaním,

- iné.

B) Nakladanie s komunálnymi odpadmi:

- celkovo,

- nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi z komunálnych odpadov.

C) Nakladanie s odpadmi z obalov a separovaný zber:

- zhodnocovanie odpadov z obalov

- separovaný zber zložiek komunálnych odpadov.

A) Celkové nakladanie s odpadmi

- Materiálové zhodnocovanie

Zvýšiť celkové materiálové zhodnocovanie odpadov zo 42,5 % v roku 2000 na 45 % v roku 2005

Opatrenie:

- podporovať separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, biologicky rozložiteľné zložky komunálnych odpadov zneškodňované skládkovaním budú redukované dvomi základnými spôsobmi: kompostovaním a spaľovaním.

- Energetické zhodnocovanie

Zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov  z 1,4 % v roku 2000 na 2,5 %  v roku 2005.

Opatrenia:

- Zameranie sa na podporu separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov s následným kompostovaním, pretože materiálové zhodnocovanie odpadov má podľa hierarchie odpadového hospodárstva vyššiu prioritu.

- Vytvorenie koncepcie nakladania s odpadmi so zdravotnej starostlivosti.

- Zabezpečenie spaľovania odpadov živočíšneho pôvodu.

- Vybudovanie vyhovujúcej infraštruktúry na energetické zhodnocovanie odpadov.

- Zneškodňovanie spaľovaním

Znížiť zneškodňovanie odpadov spaľovaním  z 2,1 % v roku 2000 na 1,5 % v roku 2005

Opatrenia:

- Zabezpečenie spaľovania odpadov v spaľovniach s energetickým využitím.

- Vytvorenie koncepcie nakladania s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti.

- Ukončenie rekonštrukcie spaľovne komunálnych odpadov v Košiciach.

V roku 2005 znížiť spaľovanie biologicky rozložiteľných odpadov o 1,0 %  oproti roku 2000.

Opatrenia:

- zvýšením separácie biologicky rozložiteľných odpadov z komunálnych odpadov v meste Košice znížiť podiel spaľovaných biologicky rozložiteľných odpadov v prospech materiálového zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov

Zvýšiť spaľovanie nebezpečných odpadov z 3,4 % v roku 2000 na 4 %  v roku 2005.

Opatrenia:

- Vytvoriť koncepciu nakladania s nebezpečnými odpadmi.

- Vybudovať dostupnú infraštruktúru na spaľovanie nebezpečných odpadov.

- Využiť cementárne na spaľovanie nezhodnotiteľných odpadov.

- Vybudovať nové, technicky vyhovujúce spaľovne (pre nebezpečné odpady, pre odpady zo zdravotnej starostlivosti a pre odpady živočíšneho pôvodu).

- Zneškodňovanie skládkovaním

Znížiť zneškodňovanie odpadov skládkovaním

Podľa dostupných údajov z RISO a Štatistického úradu SR sa v rámci Košického kraja  zneškodňovali odpady skládkovaním na úrovni 20,6 % z celkového množstva vzniknutých odpadov, čo nedosahuje úroveň danú POH SR. I napriek tomu úlohou do ďalšieho obdobia naďalej ostáva znižovať množstvo odpadov zneškodňovaných skládkovaním.

Opatrenia:

- Redukovanie biologicky rozložiteľných zložiek komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním dvomi základnými spôsobmi: kompostovaním a spaľovaním.

- Zníženie zneškodňovania odpadov skládkovaním sa dosiahne aj separáciou zhodnotiteľných  odpadov z papiera, zo skla, z plastov, kovov a dreva a ukončením možnosti skládkovať opotrebované pneumatiky.

- Zníženie zneškodňovania odpadov z obalov implementáciou zákona o obaloch  a zvýšenie ich zhodnotenia.

- Zavádzanie alternatívnych metód zneškodňovania odpadov.

- Zvýšenie separovaného zberu.

- Vybudovanie zariadení na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

- Iné

V roku 2005 začať so zneškodňovaním odpadov s obsahom PCB/PCT v SR.

V nadväznosti na prípravu implementácie smernice EÚ 96/59/ES o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a terfenylov PCB/PCT je potrebné zabezpečiť inventarizáciu zariadení s obsahom týchto látok a následné zabezpečenie dekontaminácie alebo zneškodnenia odpadov s obsahom týchto látok. V roku 2000 bol v SR evidovaný vznik 0,85 tis. ton týchto odpadov. Z tohto množstva bolo 0,7 % zhodnotené energeticky a 0,2 % bolo zneškodnené spaľovaním a 99 % bol vývoz za účelom zneškodnenia v zahraničí, skladovanie a dekontaminácia.

Na základe predbežných výsledkov z prvých etáp inventarizácie zariadení s obsahom týchto látok je predpoklad, že v roku 2005 vznikne v SR cca 10 tis. ton týchto odpadov a že ich zneškodnenie bude možné inou alternatívnou metódou, tzv. nespaľovacou deštrukčnou technológiou.

Opatrenia:

- Vytvorenie právnej úpravy pre nakladanie s odpadmi s obsahom PCB/PCT.

- Ukončiť inventarizáciu zariadení s obsahom PCB/PCT.

- Zabezpečiť označenie zariadení s obsahom PCB/PCT a dekontaminovaných zariadení.

- Vypracovať plán zneškodňovania odpadov s obsahom PCB/PCT.

- Vybudovať potrebnú infraštruktúru v prípade potreby.

Poznámka: Výskyt 10 000 ton odpadov obsahujúcich PCB/PCT sa odhaduje na základe dotazníkovej akcie vykonanej v rámci projektu zameraného na inventarizáciu zariadení obsahujúcich PCB/PCT.

B) Nakladanie s komunálnymi odpadmi

- Celkovo

Do r. 2005 dosiahnuť: materiálové zhodnocovanie 30,8 %, energetické zhodnocovanie 1,1 % a skládkovanie 35,1 %, spaľovanie 33%.

Predpokladá sa, že v roku 2005 vznikne cca 268,0 tis. t komunálneho odpadu v Košickom kraji, z toho zneškodňovaných skládkovaním bude cca 94,0 tis.t. Separovaným zberom sa predpokladá pripraviť na zhodnotenie cca 20,7 tis.t z domového odpadu. Ďalej sa predpokladá, že materiálovo bude zhodnotených cca 7,3 tis.t kalov zo septikov a cca 13,9 tis.t odpadov zo zelene. Energeticky sa zhodnotí 5,9 tis.t komunálneho odpadu a spaľovanie komunálnych odpadov bude tvoriť 88,4 tis.t.

Opatrenia:

- Vytvoriť podmienky na zavedenie, rozšírenie a skvalitnenie separovaného zberu zhodnotiteľných odpadov v obciach a mestách.

- Ukončiť rekonštrukciu spaľovne komunálnych odpadov s možnosťou energetického využitia tepla.

- Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi z komunálnych odpadov

Do r. 2005 dosiahnuť 10%-ný podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov.

Program odpadového hospodárstva (POH) Košického kraja stanovil 10%-ný podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov oproti 35%-ám POH SR z dôvodu nedostatočne vytvorených podmienok pre separáciu uvedenej zložky  a nevybudovaných zariadení na jej kompostovanie .

Opatrenia:

- Rozšírenie separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov z domácností.

- Výstavba kompostární.

- Hľadanie nástrojov na podporu rozširovania a zlepšovania zberu a kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov.

Do roku 2005 znížiť  množstvo biologicky rozložiteľných zložiek komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním o 10 % oproti roku 2000.

Opatrenia:

- Implementovať systém evidencie a kontroly nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi v komunálnych odpadoch v spolupráci s obcou.

- Podporiť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov z komunálnych odpadov podľa možností územia.

- Vytvoriť podmienky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov prednostne materiálovo a potom energeticky.

##### C) Nakladanie s odpadmi z obalov, separovaný zber

##### Zhodnocovanie odpadov z obalov

Tab. č. 22 : Predpokladaný vznik odpadov, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov v r. 2005

| Kategória odpadu | Množstvo odpadu | Zhodnotenie | Zneškodňovanie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiálové | Energetické | Spaľovaním | Skládkovaním |
|  | tis.t | % | % | % | % | % |
| Obaly celkom | 48,8 | 100 | 30 | 12 | 20 | 38 |
| Sklo | 8,8 | 18 | 60 | - | 15 | 25 |
| Papier/lepenka | 21,5 | 46 | 26 | 9 | 20 | 45 |
| Kovy/oceľ | 3,9 | 8 | 62 | - | - | 38 |
| Kombinované materiály | 2,1 | 4 | 11 | 7 | 25 | 57 |
| Drevo | 3,8 | 6 | 11 | 69 | 5 | 15 |
| Plasty | 8,8 | 18 | 31 | 11 | 12 | 46 |

Krajský úrad v Košiciach pri spracovávaní podkladov o obaloch za predchádzajúce obdobie t.j. rok 2000 nemal k dispozícii požadované údaje, pretože sa v uvedenom roku v Košickom kraji nesledovali. V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o obaloch, preto bolo potrebné na základe POH SR a odborného odhadu spracovať uvedenú štruktúru zhodnocovania odpadov z obalov a prijať nasledovné opatrenia:

Opatrenia:

- Implementácia informačného systému o obaloch a odpadoch z obalov.

- Posilnenie zhodnotenia plastových obalov.

- Budovanie recyklačných kapacít.

- Separovaný zber

V roku 2005 zvýšiť množstvo separovaných odpadov na cca 27 kg/obyvateľa a zvýšiť zapojenie obyvateľov do systému separovaného zberu cca o 20 %

V súčasnosti je množstvo separovaných odpadov cca 24,9 kg/obyvateľa v Košickom kraji. Vyseparované odpady tvoria z celkového množstva komunálnych odpadov len 7,7 % v kraji. Do separovaného zberu sú zapojené len okresy Spišská Nová Ves, Trebišov a čiastočne Michalovce. Pre slabú zapojenosť obyvateľstva do zberu separovaného odpadu v celom Košickom kraji, po reálnom zvážení všetkých podmienok sme usúdili, že cieľ vytýčený MŽP SR v POH SR v Košickom kraji do roku 2005 nie je možné reálne uskutočniť.

Opatrenia:

- Implementácia systému Recyklačného fondu – podpora separovaného zberu.

- Implementácia zákona o obaloch a jeho vykonávacích predpisov.

- Zvýšenie informovanosti obyvateľstva.

- Školenia a vzdelávacie programy pre obce a mestá.

Poznámka: V roku 2000  sa vyseparovalo  priemerné množstvo odpadov cca 24,9 kg na 1 obyvateľa Košického  kraja, pričom išlo o cca19 100,4  ton odpadov. Údaje o vyseparovaných zložkách sú uvedené v tabuľke č. 9.

# 4	 Záväzná časť programu

4.1	Komodity pre záväznú časť

Výber komodít pre záväznú časť POH Košického kraja do roku 2005 zohľadňuje požiadavky súčasnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve a požiadavky smerníc EÚ  pre odpadové hospodárstvo, ktoré ešte v súčasnosti neboli transponované do právnej úpravy  SR.

Skladba komodít je nasledovná:

- opotrebované batérie a akumulátory,

- odpadové oleje,

- opotrebované pneumatiky,

- odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov,

- elektronický šrot,

- odpady z polyetyléntereftalátu,

- odpady z polyetylénu,

- odpady z polypropylénu,

- odpady z polystyrénu,

- odpady z polyvinylchloridu,

- odpady  zo žiariviek s obsahom ortuti,

- odpady z papiera,

- odpady zo skla

- staré vozidlá,

- biologicky rozložiteľné odpady.

  - Prúdy odpadov podľa nového Katalógu odpadov

- opotrebované batérie a akumulátory

16 06 01	 N	olovené batérie

16 06 02	 N	niklovo-kadmiové batérie

16 06 03	 N	batérie obsahujúce ortuť

16 06 04 	 O	alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05	 O	iné batérie a akumulátory

16 06 06	 N	oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

20 01 33          N 	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo  16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 34          O	batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

2. odpadové oleje

12 01 06 	N	min. rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

12 01 07	N	min. rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

12 01 08 	N	rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

12 01 09	N	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

12 01 10	N	syntetické rezné oleje

12 01 19	N	biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej

13 01 01	N	 hydraulické oleje obsahujúce PCB

13 01 04	N	 chlórované emulzie

13 01 05	N	 nechlórované emulzie

13 01 09  	N	chlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 10 	N	nechlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 11 	N	syntetické hydraulické oleje

13 01 12  	N	biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

13 01 13  	N	iné hydraulické oleje

13 02 04  	N	chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 05  	N	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 06  	N	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 07  	N        biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a

mazacie  oleje

13 02 08  	N	iné motorové, prevodové a mazacie oleje

13 03 01          N 		izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB

13 03 06          N	chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v  130301

13 03 07          N	     nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

13 03 08          N	     syntetické izolačné a teplonosné oleje

13 03 09          N	     biologicky ľahko rozložiteľné  izolačné a teplonosné oleje

13 03 10          N	     iné izolačné a teplonosné oleje

13 04 01          N	     odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

13 04 02          N	odpadové oleje z prístavných kanálov

13 04 03  	 N	odpadové oleje z prevádzky iných lodí

3. opotrebované pneumatiky

16 01 03	O	opotrebované pneumatiky

4.  odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov

15 01 05	O	kompozitné obaly

5. elektronický šrot

16 02 13            N	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 	(iba odpady zo spotrebnej elektroniky)

16 02 14   	  O	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13				(iba odpady zo spotrebnej elektroniky)

16 02 15  	  N	nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení					(iba odpady zo spotrebnej elektroniky)

16 02 16           N	časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15 (iba odpady zo spotrebnej elektroniky)

20 01 35          N	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti  (iba odpady zo spotrebnej elektroniky)

20 01 36          O	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 (iba odpady zo spotrebnej elektroniky)

- odpady z polyetyléntereftalátu (PET)

07 02 13	O	odpadový plast (len z PET)

15 01 02	O	obaly z plastov (len z PET)

20 01 39	O	plasty z komunálnych odpadov (len z PET)

7.  odpady z polyetylénu (PE)

07 02 13	O	odpadový plast  (len z PE)

15 01 02	O	obaly z plastov (len z PE)

20 01 39	O	plasty z komunálnych odpadov (len z PE)

8. odpady z polypropylénu (PP)

07 02 13	O	odpadový plast (len z PP)

15 01 02	O	obaly z plastov (len z PP)

20 01 39	O	plasty z komunálnych odpadov (len z PP)

9. odpady z polystyrénu (PS)

07 02 13	O	odpadový plast (len z PS)

15 01 02	O	obaly z plastov (len z PS)

20 01 39	O	plasty z komunálnych odpadov (len z PS)

10.  odpady z polyvinylchloridu (PVC)

07 02 13	O	odpadový plast (len z PVC)

15 01 02	O	obaly z plastov (len z PVC)

20 01 39	O	plasty z komunálnych odpadov (len z PVC)

11.  odpady zo žiariviek s obsahom ortuti

06 04 04	N	odpady obsahujúce ortuť

20 01 21	N	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

12. odpady z papiera

15 01 01	O	obaly z papiera a lepenky

20 01 01	O	papier a lepenka z komunálnych odpadov

- odpady zo skla

15 01 07	O	obaly zo skla

20 01 02	O	sklo z komunálnych odpadov

- staré vozidlá

16 01 04	N	vyradené vozidlá

16 01 06	O	staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce

- biologicky rozložiteľné odpady

20 01 01            O	papier a lepenka z komunálnych odpadov

20 01 08            O	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

20 01 25            O      jedlé oleje a tuky

20 01 38            O	drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 02 01            O	biologicky rozložiteľný odpad (v roku 2000 cca 62 % z celkového množstva)

20 03 01            O	zmesový komunálny odpad

20 03 02            O	odpad z trhovísk

Tabuľka č.23: Vznik odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie v roku 2000 a prognóza vzniku a ciele zhodnocovania a zneškodňovania odpadov na rok 2005

| Por. č. |  | rok 2000 | rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kategórie a druhy odpadov | Množstvo odpadov | Zhodnotenie | Zneškodnenie |  | Množstvo odpadov | Zhodnotenie | Zneškodnenie |  |
|  |  |  | Mate-riálové | energe-tické | spaľo-vaním | skládko- vaním | Iné |  | mate-riálové | energe-tické | spaľo-vaním | skládko-vaním | Iné |
|  |  | (tis.t) | % | % | % | % | % | % | (tis.t) | % | % | % | % | % |
|  | Nebezpečné | 769,2 | 18,4 | 18,0 | 0,04 | 3,4 | 6,6 | 71,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Zvláštne | 1 043 | 24,9 | 59,5 | 0,007 | 5,9 | 27,4 | 7,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ostatné | 2 380 | 56,8 | 45,8 | 2,0 | 0 | 22,1 | 30,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Spolu | 4 192 | 100 | 42,2 | 1,4 | 2,1 | 20,6 | 33,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Nebezpečné * | 651,6 | 15,7 | - | - | - | - | - | 583,520 | 35 | 0,5 | 4,0 | 60,5 | - |
|  | Ostatné * | 3544 | 84,3 | - | - | - | - | - | 3 190,932 | 45 | 2,5 | 1,5 | 20,6 | 30,4 |
|  | Spolu * Opravené | 4192 | 100 | - | - | - | - | - | 3 774,452 | 45 | 2,5 | 1,5 | 20,6 | 30,4 |
|  |  | t | - | % | % | % | % | % | t | % | % | % | % | % |
| 1 | Opotr. batérie a akumulá-tory | 238,1 | - | 59,5 | 12,2 | 0 | 0 | 28,2 | 1 425,9 | 75 | - | - | - | 25 |
| 2 | Odpadové oleje | 1 136 | - | 18,6 | 26,7 | 0,02 | 0 | 54,5 | 3 564,9 | 32 | 24,7 | 0,3 | - | 43 |
| 3 | Opotrebo-vané pneumatiky | 1 379 | - | 84,8 | 1,8 | 1,6 | 4,0 | 7,8 | 1 793,0 | 88,8 | 2,4 | - | 1,0 | 7,8 |
| 4 | Odp.z viacvrstv. kombin. mat. | - | - | - | - | - | - | - | 1 211,3 | 18 | 10 | - | 72 | - |
| 5 | Elektronic-ký šrot | - | - | - | - | - | - | - | 3 564,9 | 50 | - | - | 15 | - |
| 6 | Odpady z PET Odpady z PE Odpady z PP Odpady z PS Odpady z PVC | 574,3 | - | 64,2 | 0 | 1,3 | 11,9 | 22,3 | 1 563,9 | 30 | 12 | - | 58 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 841,8 | 30 | 12 | - | 58 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 138,9 | 30 | 12 | - | 58 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,9 | 30 | 12 | - | 58 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 425,9 | 50 | 6 | - | 44 | - |
| 7 | Odpady zo žiariviek (Hg) | 61,8 | - | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 99,6 | 83,0 | 50 | - | - | 50 | - |
| 8 | Odpady z papiera | 6 018 | - | 95,1 | 0,04 | 0 | 4,5 | 0,7 | 5 5582,1 | 95 | 0,1 | - | 4,9 | - |
| 9 | Odpady zo skla | 2 113 | - | 93,4 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 1 1116,4 | 95 | - | - | - | 5 |
| 10 | Staré vozidlá | 332 553 | - | 99,7 | 0 | 0 | 0,08 | 0,19 | 332 553 | 99 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Biologicky rozložiteľné odpady | 152 618 | - | 21,0 | 0 | 3,6 | 54,9 | 20,5 | 155 000 | 31 | 1 | 2,6 | 44,9 | 20,5 |

(Zdroj: RISO, projekty MŽP SR a odborné odhady)

* prepočítané podľa novej kategorizácie odpadov;

4.3	Údaje o biologicky rozložiteľných odpadoch

Tabuľka č.24 : Nakladanie  s komunálnym odpadom

|  | r. 2000 | r. 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zhodnocovanie materiálové | 13,2 % | cca 32 tis. ton | 30,8 % | cca 82,5 tis. ton |
| Zhodnocovanie spaľovaním | 0,1 % | cca 0,2 tis. ton | 1,1 % | cca 5,9 tis. ton |
| Zneškodňovanie spaľovaním | 35,1 % | cca 87 tis. ton | 33 % | cca 88,4 tis. ton |
| Zneškodňovanie skládkovaním | 45,1 % | cca 112 tis. ton | 35,1 % | cca 94,0 tis. ton |
| Iný spôsob nakladania | 6,5 % | cca 16 tis. ton | 0 | 0 |

(Zdroj: ŚÚ SR)

Odpady zo septikov a žúmp z  komunálneho hospodárstva tvorili v roku 2000 v Košickom kraji približne 8,8 % z celkového množstva komunálnych odpadov a odpad zo zelene tvoril 4,3 %. Tieto odpady sa vo vysokej miere materiálovo zhodnocovali, odhaduje sa, že išlo cca o 85 %  a 45 % zhodnotenie.

V roku 1995 bol podiel biologicky rozložiteľných odpadov v odpadoch z domácností cca 50 %, čo predstavovalo množstvo cca 77 tis. ton. Odpad zo zelene bol v množstve cca  35 tis. ton a odpad zo septikov a žúmp  v množstve cca 61 tis. ton. V celkovom množstve komunálnych odpadov bolo množstvo biologicky rozložiteľných odpadov cca 173 tis. ton.

Vznik komunálnych odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnych odpadoch a podiel ich zneškodňovania skládkovaním vyjadruje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č.25: Podiel skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov v roku 2000 z biologicky rozložiteľných odpadov vzniknutých v roku 1995

| Množstvo vzniknutých biologicky rozložiteľných odpadov v roku 1995 | Množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov v roku 2000 | Podiel skládkovaných biologicky rozložiteľných v roku 2000 z biologicky rozložiteľných odpadov vzniknutých v roku 1995 |
| --- | --- | --- |
| [tis. ton] | [tis. ton] | [%] |
| 173 | 83 | 48 |

V roku 2000 bol podiel biologicky rozložiteľných odpadov v domovom odpade 62%, čo predstavovalo cca 119,9 tis. ton. V celkovom množstve komunálnych odpadov bolo cca 152,6 tis. ton biologicky rozložiteľných odpadov. Z toho bolo zneškodnené skládkovaním cca 83 tis. ton biologicky rozložiteľných odpadov, čo predstavuje zníženie množstva skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnych odpadoch v roku 2000 na 48% z celkového množstva biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnych odpadoch, ktoré vznikli v roku 1995. Z uvedeného vyplýva, že cieľ, ktorý by sa mal dosiahnuť v roku 2010, t.j. zníženie skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov oproti vzniknutým biologicky rozložiteľným odpadom v roku 1995 na 75%, v Košickom kraji zatiaľ nebol dosiahnutý. V súčasnosti bude preto potrebné zamerať sa na ďalšie znižovanie skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov oproti vzniknutým biologicky rozložiteľným odpadom v roku 1995 a to najmä separovaním týchto zložiek z komunálneho odpadu. Vyseparovaním biologicky rozložiteľných odpadov z komunálneho odpadu sa zníži jednak jeho skládkovanie, jednak bude možné zvýšiť pomer materiálového zhodnotenia tohto odpadu a taktiež jeho energetického zhodnotenia.

Tabuľka č.26: Pomer materiálového zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnych odpadoch k energetickému zhodnocovaniu v roku 2005.

| Biologicky rozložiteľné odpady v komunálnych odpadov | Materiálové zhodnocovanie | Energetické zhodnocovanie |
| --- | --- | --- |
| Množstvo | Množstvo | Množstvo |
| tis. t | tis. t | % | tis. t | % |
| cca 155 | cca 48 | 31 | cca 1,55 | 1 |

4.4	Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov

Najväčší vplyv na vznik odpadov bude mať ekonomický rozvoj. Množstvo odpadov vznikajúcich vo výrobnom procese je možné ovplyvniť čistejšími technológiami a environmentálnym manažérstvom. Zavádzanie integrovanej výrobnej koncepcie vedie k zvýšeniu životnosti výrobku, k možnosti zhodnotenia výrobkov po jeho životnosti a k obmedzeniu negatívnych vplyvov na životné prostredie pri nakladaní s odpadmi. Vznik odpadov bude ovplyvnený aj  stratégiami rozvoja jednotlivých sektorov hospodárstva, napr. energetickou koncepciou.

Organizačné opatrenia

Medzi najúčinnejšie organizačné opatrenia patrí organizácia na úrovni trhu s výrobkami s krátkou životnosťou, obmedzovanie spotreby výrobkov s krátkou životnosťou (na jedno použitie) v prospech výrobkov s dlhšou životnosťou a lepšou využiteľnosťou aj po jeho životnosti. Zavádzaním integrovanej výrobnej koncepcie je možné dosiahnuť výrazné zníženie vzniku odpadov vo výrobnej sfére. V domácnostiach je možné znížiť vznik odpadov odporúčaním výberu pri nákupe výrobkov, obmedzovaním nákupu výrobkov s krátkou životnosťou a voľbou obalu, v ktorom je výrobok zabalený, napr. preferovaním nákupu výrobku vo vratnom obale. Organizácia trhu by mala zabezpečiť možnosť výberu z viacerých možností. Zároveň by mala byť zabezpečená informovanosť občanov o všetkých možnostiach napr. informačnou kampaňou v obciach a v rôznych médiách, výchovou na školách a pod. Environmentálne značenie výrobkov a zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva do výrobných podnikov možno považovať za osvedčené organizačné opatrenia, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť obmedzenie vzniku odpadov.

Technologické a výrobné opatrenia

Najvýznamnejšími opatreniami na obmedzenie vzniku odpadov sú:

- zavádzanie BATNEEC technológií vo výrobe,

- zavádzanie BATNEEC technológií do infraštruktúry odpadového hospodárstva,

- zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva,

- plynofikácia v komunálnej aj výrobnej sfére,

- zníženie spotreby tuhých fosílnych palív,

- využívanie alternatívnych zdrojov energie (napr. geotermálne vody),

- využívanie alternatívnych palív a surovín.

Medzi základné princípy stratégie riadenia odpadového hospodárstva patrí zavádzanie najlepších dostupných technológií za prijateľnú cenu (BATNEEC), ktoré môžu významne prispieť k obmedzeniu vzniku odpadov nielen vo výrobe, ale aj pri následnom zhodnocovaní odpadov. Okrem kvantitatívnych ukazovateľov je cieľom BATNEEC pozitívne ovplyvniť aj vlastnosti odpadov tak, aby sa čo najviac znížilo riziko negatívneho vplyvu na  zdravie ľudí a zložky životného prostredia. Realizáciu týchto opatrení je možné zabezpečiť len na základe právnej úpravy, príslušných slovenských technických noriem a v rámci povoľovacieho procesu. Významné uplatnenie pri iniciácii zavádzania BATNEEC technológií majú tiež dobrovoľne zavádzané systémy environmentálneho manažérstva v niektorých podnikoch.

Medzi technologické opatrenia, ktoré prispievajú k obmedzeniu vzniku odpadov možno zaradiť aj náhradu tuhých fosílnych palív za plyn a obmedzovanie spaľovania uhlia najmä v energetike.

Aj v ostatných oblastiach priemyslu by sa malo uplatňovať zavádzanie špecifických technologických systémov, ktoré by mali zaručiť maximálnu výťažnosť surovín pri najnižšej spotrebe energií.

Opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov

V Košickom kraji sa v súčasnosti dosiahol cieľ 52 % zníženia množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním z celkového množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. Na dosiahnutie cieľa stanoveného v § 5 ods. 1 písm. d) bodu 1 vyhlášky NR SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní  niektorých ustanovení zákona o odpadoch, je potrebné naďalej sa zameriavať na  materiálové zhodnocovanie odpadov.

Na dosiahnutie tejto zmeny sú navrhované nasledovné opatrenia:

- zvýšiť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov v domácnostiach a v obciach,

- zvýšiť množstvo materiálového zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v kompostárňach alebo v iných technologických zariadeniach,

- vybudovať s dostatočnou kapacitou sieť zariadení na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – kompostárne alebo iné technologické zariadenia,

- zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov aj v meste Košice za účelom zníženia podielu spaľovania biologicky rozložiteľných odpadov,

- prioritne umiestniť zariadenia na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov tak, aby rešpektovali princíp blízkosti ich maximálneho vzniku.

###### 5	Smerná časť programu odpadového hospodárstva Košického kraja do roku 2005

Smerná časť POH Košického kraja vychádza z podkladov, ktoré  boli poskytnuté jednotlivými okresnými úradmi kraja, samosprávou a organizáciami a taktiež  z cieľového smerovania nakladania s určenými druhmi odpadov z POH SR .

Z predložených podkladov vyplýva, že prvoradé sú plány na zvýšenie množstva vyseparovateľných zložiek z komunálneho odpadu vylepšením systému separovaného zberu, vybudovaním dotrieďovacích zariadení, ale aj snahou spracovať jednotlivé vytriedené zložky komunálneho odpadu. Plány o zhodnocovaní vyseparovaných zložiek odpadov bude možné podporovať finančnými prostriedkami z Recyklačného fondu vo väzbe na prípravu tzv. komoditných programov.

5.1	Zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Základnou podmienkou pre zhodnocovanie odpadov je ich separovaný zber v požadovanom kvalitatívnom a kvantitatívnom rozsahu.

V Košickom kraji sa v súčasnosti separuje komunálny odpad v okresoch Spišská Nová Ves, Trebišov, Michalovce a Košice-mesto.

Úroveň separovania odpadov v týchto okresoch však v súčasnosti nepresahuje v priemere 30 % zapojeného obyvateľstva.

Najrozšírenejší je separovaný zber v okrese Spišská Nová Ves. Separujú sa len základné zložky z komunálneho odpadu a to papier, sklo, kovy, plasty a textil. V ostatných okresoch je separovaný zber v súčasnosti len v počiatkoch, začína sa s osvetou napr. v okrese Sobrance.

Základnou požiadavkou ďalšieho rozvoja je zavedenie separovaného zberu komunálneho odpadu v okresoch, kde sa zatiaľ odpad netriedi, a to  tak,  aby sa v roku 2005 zapojilo do zberu aspoň 30 % obyvateľov. V okresoch, kde separovaný zber už bol zavedený, je potrebné rozšíriť ho s cieľom zapojenia 70 % obyvateľstva.

V okresoch bez zavedeného separovaného zberu je nutné začať v čo najkratšej dobe s osvetou a so zabezpečením zberných nádob a systémom zberu. Táto požiadavka vyplýva aj zo zákona o odpadoch a starostovia obcí a miest sú povinní zosúladiť svoj program s touto požiadavkou, samozrejme s prihliadnutím na špecifiká svojho katastrálneho územia.

V okresoch, kde je v súčasnosti rozvinutý separovaný zber je potrebné dobudovanie technickej infraštruktúry,  predovšetkým:

  - vybudovanie nových stredísk na zber odpadov, tzv. zberné dvory

  - vybudovanie dotrieďovacích zariadení

  - zakúpenie liniek na zlepšenie fyzikálnych vlastností odpadov.

5. 1.1	Materiálové zhodnocovanie odpadov

A/ Odpady z papiera, skla, železný šrot, odpadové olovené akumulátory a batérie, odpadové oleje.

Uvedené komodity sú v kraji zbierané a vo väčšej miere vyvážané na spracovanie mimo Košický kraj. Železný šrot sa spracováva v kraji - v zariadení U.S. Steel Košice, s.r.o. a  odpadové oleje sú zhodnocované vo firme Konzeko s.r.o., Markušovce.

Zariadenia na zber odpadových olovených akumulátorov a batérií majú v kraji už dlhšiu históriu a na trhu tvoria významný podiel s komoditami.

#### B/ Odpadové plasty

V Košickom kraji absentujú  zariadenia na zhodnocovanie týchto druhov odpadov, v dôsledku čoho je zber odpadových plastov v kraji málo rozvinutý.

V súčasnosti sú poznatky o podnikateľských snahách v tejto oblasti, ale tieto aktivity sú len v počiatkoch. V tabuľke k tejto časti POH sú zahrnuté aktivity podnikateľov pre danú komoditu, konkretizácia týchto aktivít bude v nadväznosti na komoditné programy Recyklačného fondu.

C/ Biologicky rozložiteľné odpady

Vytriedením biologicky rozložiteľných odpadov z komunálneho odpadu dôjde k zlepšeniu režimu skládkovaných a spaľovaných komunálnych odpadov. Vytriedený biologicky rozložiteľný odpad je v zmysle zákona o odpadoch v prvom rade potrebné materiálovo zhodnotiť, čo si vyžaduje :

  - vybudovanie účinného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov najmä na komunálnej úrovni hlavne v mestách  a vo väčších obciach,

  - vybudovanie systému zvozu,

  - vybudovanie kompostární na základe aeróbneho a anaeróbneho procesu na požadovanej technickej úrovni.

Kapacita týchto zariadení by mala zabezpečiť zhodnocovanie asi 31 % z biologicky rozložiteľného odpadu získaného separovaným zberom.

D/ Odpadové oleje

Materiálovým zhodnotením odpadových olejov sa v Košickom kraji zaoberá firma Konzeko, s.r.o., Markušovce . Aj napriek tomu, že odpadové oleje sú do daného zariadenia prepravované od podnikateľských subjektov z územia celej SR, kapacitne je zariadenie využité len na 30%. Keďže v Košickom kraji je málo rozvinutý zber od fyzických osôb, je nutné zamerať aktivity separovaného zberu oleja na túto skupinu obyvateľstva. V súčasnosti sú v Košiciach 2 zberné dvory a to v areáli Spaľovne Kokšov-Bakša a Pri bitúnku, kde okrem iných komodít je možné odovzdať vyseparovaný olej.

Energetické zhodnocovanie odpadových olejov sa realizuje v malých certifikovaných vykurovacích zariadeniach. Táto činnosť by mala byť v nasledujúcom období v zmysle zákona o odpadoch prehodnotená z hľadiska evidencie nakladania s nebezpečným odpadom ako aj z hľadiska autorizácie.

#### E/ Elektronický šrot

Zber uvedeného druhu odpadu sa v Košickom  kraji nerealizuje. Jedným z dôvodov je, že v SR nie sú vybudované dostatočné kapacity na zhodnocovanie tohto druhu odpadu a v nasledujúcom období sa uvažuje s vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie elektro-nického šrotu v Košickom kraji v nadväznosti na komoditné programy Recyklačného fondu.

#### F/ Staré vozidlá

Ako vyplýva z tabuľky č.23 v roku 2000 v Košickom kraji bolo zhodnotených zo sledovaných komodít najviac starých vozidiel. Uvedené množstvo je však skresľujúce, pretože údaje boli prevzaté z programu RISO , kde podľa starého katalógu boli uvedené odpady staré autá, lokomotívy ako železný šrot, ktorý bol prepravený z územia celej SR a využitý ako druhotná surovina na výrobu železa a ocele.

Na zabezpečenie účinného zhodnocovania je potrebné vybudovať sieť zberných miest, systém zvozu a vybudovať spracovateľské linky na celkovú potrebnú kapacitu. Podľa podkladov z okresných úradov sa v súčasnosti pripravuje vybudovanie spracovateľskej linky v okrese Spišská Nová Ves.

G/ Odpady zo žiariviek s obsahom ortuti

V súčasnosti sa v Košickom kraji  zber uvedenej komodity nevykonáva od obyvateľstva, ale len od právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie. Zariadenie na zhodnocovanie tohto odpadu v kraji v súčasnosti nie je vybudované a ani sa s jeho vybudovaním predbežne neuvažuje.

V nasledujúcom období je potrebné rozšíriť systém zberu od obyvateľstva a prípadné vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie bude možné podporovať z finančných prostriedkov Recyklačného fondu samozrejme v nadväznosti na komoditné programy fondu.

H/ Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov

V Košickom kraji sa zber uvedenej komodity prakticky nerealizuje a to z dôvodu, že  v súčasnosti nie je zabezpečené zhodnocovanie tohto druhu odpadu v úplnom rozsahu.

I/ Opotrebované pneumatiky

Opotrebované pneumatiky je možné materiálovo zhodnocovať úpravou, alebo energeticky. V zmysle zákona o odpadoch sa však bude uprednostňovať materiálové zhodnocovanie. V Košickom kraji existujú zariadenia na materiálové zhodnotenie tohto odpadu  a to v okrese Košice II a Trebišov. Tieto zariadenia protektorujú opotrebované pneumatiky a časť odpadov dovážajú zo zahraničia, preto do budúcnosti bude potrebné rozšíriť a dobudovať systém zberu  a zvozu odpadu.

5.1.2	 Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov

Na zabezpečenie plánovaného zhodnocovania odpadov bude potrebné:

  - ukončiť rekonštrukciu spaľovne komunálnych odpadov v Košiciach so zabudovaním zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov,

  - využívať existujúcu cementáreň v Turni nad Bodvou na energetické zhodnocovanie odpadov,

  - podporiť vybudovanie zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov, napr. odpadov z dreva vo výrobnej sfére.

5.2	Zariadenia na zneškodňovanie odpadov

Dobudovanie infraštruktúry v oblasti zneškodňovania odpadov je potrebné  na úseku:

  - spaľovania komunálnych odpadov v  Košiciach, kde ide predovšetkým o  rekonštrukciu existujúcej spaľovne komunálnych odpadov, so zabudovaním zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov,

  - spaľovania odpadov zo zdravotnej starostlivosti – v Košickom kraji sú v prevádzke len 2 spaľovne, ktoré majú len miestny význam, je potrebné vybudovať spaľovňu na regionálnej úrovni, ak nie je možné vybudovať alebo rekonštruovať spaľovne pri každej mestskej nemocnici,

  - spaľovania nebezpečného odpadu – plánovaná výstavba spaľovne NO v okrese Michalovce vo Veľkých Kapušanoch,

  - skládkovania odpadov – vybudovať skládku v okrese Gelnica, Michalovce – južná časť okresu, Trebišov – južná časť okresu, Rožňava, Košice – okolie – východná časť, dobudovať skládku v okrese Spišská Nová Ves- Spišské Vlachy (Vierpuš),

  - prekládkových staníc – vybudovať v okrese Trebišov,

  - alternatívnych metód zneškodňovania odpadov.

#### A/ Skládky odpadov

#### V Košickom kraji je výrazne poddimenzovaná voľná kapacita skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, pre ukladanie  komunálnych  odpadov. Do roku 2005 bude uzavretých  6 skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,  ktoré skončia svoju prevádzku z kapacitných dôvodov. Jedná sa o skládky, na ktorých sa skládkuje aj komunálny odpad. Tieto skládky budú nahradené novovybudovanými skládkami.

#### Množstvá odpadov zneškodňované na skládkach odpadov sa výrazne zredukujú znižovaním podielu biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnych odpadoch ich separovaným zberom a následným zhodnotením , separovaným zberom odpadov z papiera, skla, plastov a odpadov z obalov.

#### Do roku 2008 budú uzatvorené ďalšie skládky, zväčša z dôvodu, že nebudú spĺňať podmienky nového zákona o odpadoch.

#### Do roku 2005 je potrebné, aby v Košickom kraji boli vybudované skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, pre ukladanie  komunálnych  odpadov  v okrese Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov, Michalovce, Košice –okolie.

#### V okrese Gelnica nie je vybudovaná žiadna skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, pre ukladanie  komunálnych  odpadov, malá časť okresu skládkuje odpad na skládke v Spišskej Novej Vsi. Nevyhovujúce podmienky skládkovania komunálnych odpadov sú aj v ostatných spomínaných okresoch.

#### Problémom v Košickom kraji, s ktorým je potrebné sa zaoberať do roku 2005 bude aj uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov a hlavne starých neriadených skládok odpadov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť životné prostredie.

#### B/ Spaľovne odpadov

Prvoradou úlohou je rekonštrukcia spaľovne komunálnych odpadov v Košiciach. Spaľovňu po roku 2006 bude možné prevádzkovať, len pokiaľ bude prevádzkovaná v súlade s požiadavkami smerníc EÚ.

V okrese Michalovce, vo Veľkých Kapušanoch sa plánuje výstavba spaľovne nebezpečných odpadov.

Aj naďalej bude možné spoluspaľovanie určitých druhov odpadov v cementárňach, avšak prednostne bude požadované energetické využitie.

C/ Iné zariadenia na zneškodňovanie odpadov

V súčasnosti je zabezpečená inventarizácia zariadení s obsahom PCB v Slovenskej republike, ktorej cieľom je príprava podmienok pre implementáciu smernice EÚ 96/59/ES o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov ( PCB/PCT). Čiastkovým výsledkom doterajších prác je vypracovanie databázy užívateľov zariadení PCB a príprava označovania týchto zariadení špeciálnymi štítkami. Následne bude zabezpečovaná príprava výberu technológie na dekontamináciu a zneškodnenie týchto látok a zariadení obsahujúcich tieto látky ( ktorá by tiež mala mať nadregionálny charakter v rámci celej SR), ako aj príprava dekontaminácie silne znečistených území a objektov. Z predmetnej smernice vyplýva, že do roku 2010 bude potrebné zneškodniť všetky tieto odpady. Predpokladá sa, že množstvo odpadov podmieni vybudovanie zariadenia na zneškodňovanie týchto odpadov v SR. Po ukončení predmetnej inventarizácie bude vypracovaný plán ich zneškodňovania, kde bude stanovená technológia a kapacita zariadenia, ktorú bude potrebné vybudovať. V prípade výskytu malého množstva týchto odpadov, ktoré nezabezpečí ekonomickú výhodnosť, alternatívou zostáva vývoz týchto odpadov.

Zámery na vybudovanie zariadení na zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zložky separovaného zberu sú uvedené v tabuľkách č.27, 28, 29.

Tabuľka č.27: Zariadenia na zložky zo separovaného zberu - zámery

# I. časť

| Por.č. | Názov zariadenia | Názov investora | Kapa-cita | Katastrálne územie a lokalita | Kategória odpadov | Predpo-kladaný termín realizácie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Vybudovanie zberných miest a dotrieďovacích zariadení (3) v okrese Košice-okolie | - | - | Košice-okolie | Ostatný odpad, nebezpečný odpad | 2005-2010 |
| 2 | Zariadenie na zber odpadov | Kosit a.s., Košice | - | Košice IV | Ostatný odpad, nebezpečný odpad | 2005 |
| 3 | Zberný dvor na vyseparovaný odpad | A.S.A. – Fura s.r.o., Rozhanovce | 100 t/rok | Čierna nad Tisou, okres Trebišov | Sklo, papier, stavebná suť, plasty, akumulátory, farby, žiarovky | 06/2002 |
| 4 | Zariadenie na triedenie *DSO a druhotných surovín | KOMAG m.z. Košice, s.r.o. | - | Baňa Bankov, okres Košice I | DSO*, farebné kovy | 2002 – 2005 |
| 5 | Triediaca linka, drvič odpadu | Združenie mesta a obcí pre separovaný zber Hnilec s.r.o. | - | - | - | - |
| 6 | Separovaný zber | Mesto Sobrance | - | Sobrance a 28 obcí | Papier, sklo, plasty | 2002 – 2003 |
| 7 | Drvenie plastov z triedeného komunálneho odpadu | Ing. Staško, Staško plast, Sobrance | - | Nižná Rybnica, okres Sobrance | Plasty z komunálneho odpadu (fľaše) | 2003 |
| 8 | Zberné stredisko, autovrakovisko | Spišská Nová Ves | - | Spišská Nová Ves | 16 01 04 | 2003 – 2005 |
| 9 | Zberné stredisko, autovrakovisko | Spišský Hrušov | - | Spišský Hrušov | 16 01 04 | 2004 – 2005 |
| 10 | Triediace zariadenia | Nova, Spišská Nová Ves | - | Spišská Nová Ves | Odpadové plasty | 2005 |
| 11 | Rozšírenie separovaného zberu | Spišská Nová Ves | - | Spiš. N. Ves Spiš. Hrušov Spiš. Vlachy Krompachy | Vyseparované zložky – PET fľaše, olovené batérie, žiarovky, odpadové oleje | 2003-2005 |

*DSO – drobný stavebný odpad

Tabuľka č.27: Zariadenia na zložky zo separovaného zberu - zámery

# II. časť

| Por. č. | Názov zariadenia | Názov investora | Kapa-cita | Katastrálne územie a lokalita | Kategória odpadov | Predpo-kladaný termín realizácie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Zberné dvory (3) | Mesto Košice | - | Košice I, Košice II, Košice IV | Nebezpečný odpad – vyseparované zložky, objemový odpad, DSO, bioodpad | 2005 |
| 13 | Vybudovanie triediaceho zariadenia | Kosit a.s., Košice | 7,5 t/rok | Košice IV | Komunálny odpad – separované zložky | 2005 |
| 14 | Parkovisko na opustené vozidlá | Mesto Košice | – | Mesto Košice | Opustené vozidlá | 2005 |
| 15 | Rozšírenie recyklačného zariadenia na stavebný odpad | Environcentrum s.r.o., Košice | 30 000 t/rok | Košice IV | Stavebný odpad | 2005 |
| 16 | Zberný dvor na vyseparované odpady | Kosit a.s., Košice | – | Košice I a IV | NO, OO | 2005 |
| 17 | Rozšírenie separovaného zberu | A.S.A. – Fura s.r.o., Rozhanovce | – | Trebišov, Košice- okolie | Sklo, papier, plasty | 2002-2005 |
| 18 | Výstavba triediaceho zariadenia | Združenie obcí pre separ. zber Zemplín | – | Brehov | KO- separované zložky | 2002 |
| 19 | Rozšírenie separovaného zberu | Združenie obcí pre separ. zber Zemplín | – | Trebišov | NO, OO | 2002-2003 |
| 20 | Zberné dvory | Kamico, s.r.o., Košice | – | Okresy Košického kraja | 16 06 01, 20 01 34 | 2002-2005 |
| 21 | Triediaca linka | Kosit, a.s., Košice | – | Košice IV | Plasty, sklo | 2002 |
| 22 | Drvič na pneumatiky | Kosit, a.s., Košice | – | Košice IV | Odpadové pneumatiky | 2003 |
| 23 | Drvička rozvodových káblov na účely sep. kovu a gumy | POMA POOLUS s.r.o. | - | Košice I | Ostatný odpad | 2005 |
| 24 | Zberný dvor | neznámy | - | Rožňava, Slavošovce | Ostatný odpad | 2005 |
| 25 | Separovaný zber | mesto Rožňava | - | Rožňava | Papier, sklo a plasty | 2004-2005 |
| 26 | Zberné stredisko autovrakov | neznámy | - | Rožňava | 16 01 04 | 2005 |

# Tabuľka č.28: Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – zámery

# I. časť

| Por. č. | Názov zariadenia | Názov investora | Kapacita | Katastrálne územie a lokalita | Druhy odpadov | Predpo-kladaný termín realizácie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Vybudovanie 3 kompostární v okrese Košice - okolie | - | - | Košice - okolie | Biologický odpad | 2005 |
| 2 | Zariadenie na chemickú redukciu PCB v plynnej fáze | - | 1 000 t | Strážske | Odpady s obsahom PCB skladované v a.s. Chemko | - |
| 3 | Kompostovacie zariadenie | Spišská Nová Ves | - | Spišská Nová Ves | Biologický odpad | - |
| 4 | Dobudovanie dekontaminančnej plochy | Joga s.r.o., Olcnava | - | Olcnava lom | Nebezpečný odpad | - |
| 5 | Zariadenie na zhodnocovanie | ARGENTA s.r.o., Košice | 80 t/rok | Košice I | 09 01 04, 09 01 05; | 2002 |
| 6 | Vybudovanie kompostovacieho zariadenia | Mesto Košice, Kosit a.s. | 15 000 t/rok | Košice II | Biologický odpad | 2005 – 2010 |
| 7 | Kompostovacie zariadenie | Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín | – | Trebišov | Biologický odpad | 2002-2004 |
| 8 | Zariadenie na zhodnocovanie | Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín | – | Trebišov | 16 02 02; | 2003-2004 |
| 9 | Linka na spracovanie elektronického šrotu | V.O.D.S. , a.s. Košice | 800 t/rok | Košice IV | 16 02 02, 20 01 35; | 2002 |
| 10 | Zber a spracovanie starých vozidiel | Fe-Markt spol. s r.o., Košice | – | Košice | Staré vozidlá | 2003 |
| 11 | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov | V.O.D.S., a.s. Košice | 1 000 t/rok | Košice IV | 17 04 11; | 2002 |

Tabuľka č. 28: Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – zámery

# II. časť

| Por.č. | Názov zariadenia | Názov investora | Kapacita | Katastrálne územie a lokalita | Kategória odpadov | Predpo-kladaný termín realizácie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov | V.O.D.S., a.s. Košice | 2 000 t/rok | Košice IV, Trebišov | PET, PE, PP, PVC | 2002 |
| 13 | Kompostáreň | V.O.D.S., a.s. Košice | 2 000 t/rok | Košice II, Myslava | Biologický odpad | 2002 |
| 14 | Kompostáreň | BIOS | - | Košice I-IV | Biologický odpad | - |
| 15 | Využitie pevných a kvapalných odpadov na DZ Koksovňa | U.S. Steel, s.r.o. Košice | 2 200 t/rok | Košice II | - | - |
| 16 | Rozšírenie protektorovania o veľké pneumatiky | Šimkovič – Protektor Sečovce | 300 t/rok | Sečovce | Opotrebované pneumatiky | 2003 |
| 17 | Vybudovanie linky na spracovanie elektronického šrotu | Kovohuty Krompachy | - | Krompachy | Nebezpečný odpad | 2005 |
| 18 | Vybudovanie kompostárne | neznámy | - | Rožňava | Biologický odpad | 2005 |
| 19 | Zhodnocovacie zariadenie | neznámy | - | Rožňava | Drevný odpad | 2005-2010 |

Tabuľka č. 29: Zariadenia na zneškodňovanie odpadov – zámery

I. časť

| Por.č. | Názov zariadenia | Názov investora | Kapa-cita | Katastrálne územie a lokalita | Kategória odpadov | Predpo-kladaný termín realizácie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Skládka Jasov II. kazeta | - | - | Košice – okolie, k. ú. Jasov | Ostatný | 2005 |
| 2 | Skládka Výšný Čaj | RCP – Olšava | - | Košice – okolie, k. ú. Výšný Čaj | Ostatný, Nebezpečný odpad | 2002 – 2005 |
| 3 | Zariadenie na spoluspaľovanie | Cementáreň Turňa nad Bodvou | - | Dvorníky | Nebezpečný odpad | 2005 |
| 4 | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie nebezpečný | Veľké Kapušany (okres Michalovce) | 150 000 | Drahňov, Listeš | Ostatný odpad – skupina 20 mimo separovaného odpadu | 2005 |
| 5 | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | Združovanie obcí pre separovaný zber Zemplín | 733 000 | Ladmovce, dobývací priestor lomu, Ladmovce I | Ostatný odpad, skupina 20 | 2002 – 2003 |
| 6 | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | Mesto Rožňava | 270 000-350 000t | Brzotín, Na úbočí alebo Jovice – Breziny | Ostatný odpad, skupina 20 | 2004 |
| 7 | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | Mesto Dobšiná | 150 000t | Dobšiná, Nové cesty | Ostatný odpad, skupina 20 | 2002 |
| 8 | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | Združenie miest a obcí pre separovaný zber Hnilec | 272 850 | Helcmanovce | Ostatný odpad, skupina 20 | 2005 |
| 9 | Kapacitné rozšírenie skládky – Husák | Mesto Sobrance | 11 400 | Husák | 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99; | 2002-2003 |
| 10 | Výstavba II.etapy regionálnej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | NOVA s.r.o., Spišská Nová Ves | - | Spišská Nová Ves, Markušovce, Kúdelník II | Ostatný odpad, skupina 20 | - |

Tabuľka č. 29: Zariadenia na zneškodňovanie odpadov – zámery

II. časť

| Por.č. | Názov zariadenia | Názov investora | Kapa-cita | Katastrálne územie a lokalita | Kategória odpadov | Predpo-kladaný termín realizácie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Zariadenie na zneškodňovanie odpadov | ARGENTA s.r.o.. Košice | 80 t/rok | Košice I | 09 01 01, 09 01 02, 09 01 03, 09 01 04, 09 01 05, 09 01 06, 09 01 07 | 2002 |
| 12 | Energetické využitie – spaľovňa | Kosit, a.s. Košice | 60 000 t/rok | Košice IV | Komunálny odpad, ostatný odpad | 2005 |
| 13 | Skládka odpadov na nebezpečný odpad | Kosit a.s., Košice | - | Košice II | Nebezpečný odpad | 2005 |
| 14 | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | OcÚ Plešivec | 122 472 | Plešivec-lok. Retenčné nádrže | Komunálny odpad | 2004 |
| 15 | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kazetou na nebezpečné odpady | V.O.D.S., a.s. Košice | 250 000 | Košice II Myslava | NO | 2003-2004 |
| 16 | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | A.S.A. – Fura s.r.o., Rozhanovce | - | Košické Olšany | Komunálny odpad | 2002-2005 |
| 17 | Zneškodňovanie NO na DZ VP | U.S. Steel, s.r.o., Košice | 3 000 t/rok | Košice II | Nebezpečný odpad | - |
| 18 | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | DZ VP, U.S. Steel, s.r.o. Košice | 3,174 tis. m3 | Košice II | Ostatný odpad | - |
| 19 | Skládka na inertný odpad | Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín | - | Brehov | Inertný odpad | 2004 |
| 20 | Výstavba a rekonštrukcia spaľovne | NsP Trebišov | - | Trebišov | Nemocničný odpad | 2005 |
| 21 | Skládka na inertný odpad | mesto Rožňava | - | Rožňava | Inertný odpad | 2005 |
| 22 | Spaľovňa na nemocničný odpad | neznámy | - | Košický kraj | Nemocničný odpad | 2005 |

Tabuľka č.30: Staré záťaže – rekultivácia

| Por.č. | Názov zariadenia | Názov investora | Katastrálne územie a lokalita | Predpokladaný termín realizácie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rekultivácia bývalej skládky TKO Košice- Myslava | V.O.D.S., a.s. Košice | Košice II- Myslava | 2002-2012 |
| 2 | Rekultivácia starých záťaží | Neznámy | Trebišov | 2004-2012 |
| 3 | Rekultivácia starých záťaží | Neznámy | Michalovce | 2004-2012 |
| 4 | Rekultivácia starých záťaží | Neznámy | Spišská Nová Ves | 2004-2012 |
| 5 | Rekultivácia starých záťaží | Neznámy | Gelnica | 2004-2012 |
| 6 | Rekultivácia starých záťaží | Neznámy | Rožňava | 2004-2012 |
| 7 | Rekultivácia starých záťaží | Neznámy | Košice okolie | 2004-2012 |

# 6	Rozpočet odpadového hospodárstva

6.1	Prehľad rozpočtu odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie

V predchádzajúcom období (1996 – 2000)  boli v Košickom kraji na realizáciu akcií v oblasti odpadového hospodárstva vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške 527.420.882.- Sk. Do tohto objemu sú zahrnuté prostriedky vynaložené  na vybudovanie a rekonštrukciu zariadení na zneškodňovanie odpadov, zariadení na zhodnocovanie  odpadov, na sanáciu, uzatvorenie a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a iné činnosti v rámci odpadového hospodárstva, ako sú napr. projekty, školenia, informačné systémy a pod. Najväčší objem finančných prostriedkov bol vynaložený na budovanie a rekonštrukciu zariadení na zneškodňovanie odpadov a to najmä na výstavbu skládok odpadov – v celkovej výške 422.200.000.- Sk.

Finančné prostriedky boli zabezpečené z viacerých zdrojov. V prvom rade z vlastných zdrojov pôvodcov a podnikateľských subjektov alebo vstupom zahraničného kapitálu a pre vybrané akcie tiež s podporou prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.

Prehľad o výške  finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFŽP je uvedený v tabuľke č.31.

Tabuľka č. 31: Dotácie Štátneho fondu životného prostredia - Košický kraj

| Druh akcie | Dotácie v tis. Sk |
| --- | --- |
|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Výstavba skládok | 6 500,0 | 7 500,0 | 0 | 8 000,0 |
| Sanácia nepovolených skládok | 1 748,0 | 2 900,0 | 0 | 4 150,0 |
| Separovaný zber | 1 100,0 | 2 650,0 | 0 | 4 300,0 |
| Spolu | 9 348,0 | 13 050,0 | 0 | 16 450,0 |

Prehľad rozpočtu odpadového hospodárstva za obdobie rokov 1996 – 2000 v Košickom kraji podľa jednotlivých okresov je uvedený v tabuľke č. 32.

  - Rozpočet pre obdobie  nového programu odpadového hospodárstva

Vzhľadom na zvýšené nároky na odpadové hospodárstvo vyplývajúce z potreby dôslednej realizácie základných princípov riadenia odpadového hospodárstva  a s tým súvisiace zámery na vybudovanie resp. rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie  odpadov, zabezpečenie separovaného zberu odpadov a ďalších akcií súvisiacich s odpadovým hospodárstvom, predpokladáme zvýšený nárast nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Predpoklad potreby finančných prostriedkov na obdobie do roku 2005 v Košickom kraji je nasledovný :

- zneškodňovanie odpadov ... 968 tis. Sk,

- zhodnocovanie odpadov ... 352 tis. Sk,

- iná činnosť pri nakladaní s odpadmi ...156 tis. Sk.

Do nákladov v oblasti zneškodňovania odpadov sú v prevážnej  miere zahrnuté náklady na výstavbu a rekonštrukciu zariadení na zneškodňovanie odpadov, najmä skládok odpadov a rekonštrukciu spaľovne komunálneho odpadu.

Do nákladov na zhodnocovanie  odpadov sú zahrnuté náklady na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zavádzanie a rozširovanie separovaného zberu, zriaďovanie  tzv. zberných stredísk, kompostovacích zariadení a pod.

Finančné prostriedky na realizačné zabezpečenie zámerov budú pokryté z rôznych zdrojov, najmä z vlastných zdrojov pôvodcov a podnikateľských subjektov, zo zahraničných zdrojov formou zahraničnej  pomoci, úvermi, vstupom zahraničného kapitálu a ráta sa aj so získaním prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Prehľad rozpočtu odpadového hospodárstva na plánované obdobie 2000 – 2005 v Košickom kraji podľa jednotlivých okresov je uvedený v tabuľke č.33.

Tabuľka č.32 : Prehľad rozpočtu odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie (1996-2000) v Košickom kraji  podľa  jednotlivých  okresov v  Sk

| O k r e s | Budovanie a rekonštrukcia zariadenia na zhodnocovanie odpadov | Budovanie a rekonštrukcia zariadenia na zneškodňovanie odpadov | Sanácia, uzatvorenie a rekultivácia nevyhovujúcich skládok odpadu | Projekty na riadenie OH, školenia, informačné systémy pre OH | C e l k o m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gelnica | 100 000,- | 1 500 000.- | 4 000 000,- | 450 000,- | 6 050 000,- |
| Košice I | 150 000,- | 0,- | 600 000,- | 0,- | 750 000,- |
| Košice II | 48 000 000,- | 170 000 000,- | 20 000 000,- | 1 500 000,- | 239 500 000,- |
| Košice III | 0,- | 0,- | 70 882,- | 0,- | 70 882,- |
| Košice IV | 10 200 000,- | 800 000,- | 700 000,- | 100 000,- | 11 800 000,- |
| Košice - okolie |  | 96 600 000,- | 500 000,- | 0,- | 97 100 000,- |
| Michalovce | 2 000 000,- | 66 500 000,- | 500 000,- | 0,- | 69 000 000,- |
| Rožňava | 0,- | 3 000 000,- | 0,- | 0,- | 3 000 000,- |
| Sobrance | 0,- | 3 800 000,- | 100 000,- | 50 000,- | 3 950 000,- |
| Spišská Nová Ves | 700 000,- | 48 000 000,- | 500 000,- | 0,- | 49 200 000,- |
| Trebišov | 3 000 000,- | 32 000 000,- | 12 000 000,- | 0,- | 47 000 000,- |
| Košický kraj | 64 150 000,- | 422 200 000,- | 38 970 882,- | 2 100 000,- | 527 420 882,- |

Tabuľka č. 33: Rozpočet odpadového hospodárstva na plánované obdobie 2000 - 2005 v Košickom kraji  podľa jednotlivých okresov

v Sk

| O k r e s | Náklady na zhodnocovanie odpadov | Náklady na zneškodňovanie odpadov | Iná činnosť pri nakladaní s odpadmi | Zdroje na pokrytie nákladov | C e l k o m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gelnica | 6 000 000,- (separovaný zber) | 90 000 000,- (z toho 80 mil. Sk skládka Helcmanovce) | 5 000 000,- | poplatky, fondy štátneho rozpočtu, fondy EÚ | 101 000 000,- |
| Košice I | 40 000 000 | 10 000 000,- | 0,- | ŠFŽP, Recyklačný fond | 50 000 000,- |
| Košice II | 146 000 000,- | 115 200 000,- | 45 000 000,- | vlastné zdroje, úvery | 306 200 000,- |
| Košice III | 0,- | 0,- | 0,- |  | 0,- |
| Košice IV | 10 100 000,- | 300 000,- | 500 000,- |  | 10 900 000,- |
| Košice - okolie | 100 000 000,- | 50 000 000,- | 20 000 000,- | pôvodcovia, recyklač. fond podnikateľské subjekty | 170 000 000,- |
| Michalovce | 4 500 000,- | 478 000 000,- | 30 000 000,- | ŠFŽP, EÚ | 000,- |
| Rožňava | 500 000,- | 70 000 000,- | 10 000 000,- | ŠFŽP, | 80 500 000,- |
| Sobrance | 0,- | 5 000 000,- | 10 000 000,- | vlastné zdroje, fondy | 15 000 000,- |
| Spišská Nová Ves | 30 000 000,- | 50 000 000,- | 20 000 000,- | vlastné zdroje, fondy EÚ, ŠFŽP | 100 000 000,- |
| Trebišov | 15 000 000,- | 100 000 000,- | 15 000 000,- | - | 130 000 000,- |
| Košický kraj | 352 100 000,- | 968 300 000,- | 155 500 000,- | - | 1 475 900 000,- |

# Prílohy

Príloha č.1: Vyhodnotenie plnenia opatrení na dosiahnutie cieľov POH Košického kraja pre obdobie 1996 – 2000

Príloha č.2: Pripomienky k návrhu Programu odpadového hospodárstva Košického kraja do roku 2005

Príloha č.3: Prehľad stavu skládok odpadov v Košickom kraji

Príloha č.4: Prehľad stavu zariadení na zneškodňovanie odpadov v Košickom kraji – okrem skládok odpadov

Príloha č.5: Prehľad stavu zariadení na zhodnocovanie odpadov v Košickom kraji

Príloha č.1

Vyhodnotenie plnenia opatrení na dosiahnutie cieľov POH Košického kraja pre obdobie  1996-2000

| 1. Cieľ: Pokračovať v zavádzaní a postupnom rozširovaní separovaného zberu odpadov Opatrenie: V okresoch, kde sa doteraz nerealizoval separovaný zber zabezpečiť jeho zavedenie. V okresoch, kde separ. zber sa realizuje, postupne zaviesť jeho rozšírenie o ďalšie druhy odpadov. |
| --- |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é | Gelnica Michalovce Trebišov Spiš. Nová Ves | zvedený separovaný zber vo vybraných 9 obciach do separovaného zberu je zapojené mesto Michalovce a 2 obce (separuje sa sklo, papier, železo) separovaný zber zavedený v 38 obciach okresu (separujú sa kovy, plasty, papier, textilný materiál) separovaný zber zavedený v 18 obciach okresu (separuje sa papier, sklo, plasty, kovy textilný materiál, biologický odpad) |
| č i a s t o č n e | Košice I Košice III Košice - - okolie Sobrance | separovaný zber skla separovaný zber skla do zberu je zapojených 7 obcí okresu (separuje sa papier, sklo) - separovaný zber je pripravený projekčne pre mesto Sobrance a 34 obcí okresu (sklo, papier, plasty) |
| n e s p l n e n é | Košice II Košice IV Rožňava | neseparuje sa neseparuje sa neseparuje sa |
| 2. Cieľ: Znížiť množstvo problémových látok v komunálnom odpade Opatrenie: Realizovať separovaný zber problémových látok v komunálnom odpade, prednostne tých, ktorých zneškodnenie je technicky zabezpečené |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é | Košice I Košice II Košice IV Michalovce | odpadové oleje, plastové obaly znečistené škodlivinami, vyradené lieky aku. batérie, plastové obaly znečistené škodlivinami, vyradené lieky plastové obaly znečistené škodlivinami, vyradené lieky celoplošne v okrese sa separuje aku. batérie, znečistené plastové obaly, vyradené lieky a skúšobne sa v meste Michalovce separujú suché galvanické články, textilný materiál znečistený škodlivinami, stvrdnuté náterové hmoty a znečistené plasty |
| č i a s t o č n e | Gelnica Košice III Košice - okolie Rožňava Sobrance Sp. Nová Ves Trebišov | vyradené lieky vyradené lieky vyradené lieky vyradené lieky vyradené lieky vyradené lieky Trebišov |
| n e s p l n e n é |  |

| 3. Cieľ: Vytvoriť systém kontajnerizácie pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi Opatrenie: Vybudovať sieť zberných stredísk a zabezpečiť kontajnery pre uvedený systém (Sp.Nová Ves, Košice, Trebišov) |
| --- |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é | Košice IV Košice II Sp. Nová Ves | v okrese je vybudované zberné stredisko pre dočasné uskladnenie nebezpečných odpadov ( VES s.r.o. Košice ) 15 skladov pre NO bolo zrekonštruovaných a zmodernizovaných (U.S. STEEL Košice s.r.o.) zabezpečenie špeciálnych kontajnerov na nebezpečný odpad len niektorými pôvodcami v okrese |
| č i a s t o č n e |  |  |
| n e s p l n e n é | Trebišov | nesplnené |

Ostatné okresy si tento cieľ nezahrnuli do okresného POH, preto neboli ani vyhodnotené.

| 4. Cieľ: Zneškodniť nebezpečné odpady, ktoré sú u pôvodcov dlhodobo skladované z dôvodu nedostatku možnosti ich zneškodnenia Opatrenie: Vybudovaním zariadení na zneškodnenie odpadov zabezpečiť zneškodnenie skladovaných odpadov |
| --- |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é | Zneškodňovanie nebezpečných odpadov vznikajúcich u jednotlivých pôvodcov je zabezpečené na existujúcich zariadeniach na zneškodnenie alebo úpravu odpadov v Košickom kraji alebo mimo územia Košického kraja. Za účelom rozšírenia kapacity bolo v rokoch 1997-2000 dobudované zariadenie na recykláciu opotrebovaných ropných olejov firmy KONZEKO s.r.o. Markušovce a zrekonštruované plochy firmy EBA s.r.o. závod Kokšov - Bakša na úpravu nebezpečných odpadov biologickou degradáciou. |
| č i a s t o č n e |  |
| n e s p l n e n é | Nebezpečné odpady s obsahom PCB sa naďalej skladujú vo firme Chemko Strážske a.s., v okrese Michalovce. |

| 5. Cieľ: Pokračovať v sanácii starých neriadených skládok a ďalších environmentálnych záťaží. Opatrenie: V každom okrese sanovať minimálne štyri skládky odpadov ohrozujúce životné prostredie. |
| --- |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é | Gelnica Košice I - IV Košice - okolie Michalovce Rožňava Sobrance Sp. Nová Ves Trebišov | 6 skládok ( Gelnica -2, Margecany, Veľký Folkmár, Jaklovce, Prakovce ) 4 skládky (Ťahanovce, MČ Košice Šaca, Čičky - Majer a MČ Barca ) 4 skládky ( Veľká Lodina, Seňa, Družstevná -pri Chemike, Ždaňa 6 skládok ( Strážske, Naciná Ves, Kapušianske Kľačany, Šamudovce –3 skládky ) 14 skládok ( Dobšiná - 5, Krásnohorské podhradie - 2, Henckovce, Kunová Teplica - 2, Slavošovce - 3, Slavoška) 5 skládok (Jenkovce, Jasenov, Lekárovce - 2, Koromľa) 27 skládok ( Spišské Vlachy -2, Kolinovce, Sp. Nová Ves - 3, Spišský Hrušov, Betlanovce, Slovinky - 2, Olcnava, Žehra, Smižany - 3, Letanovce, Hnilčík - 2, Odorín, Teplička, Hrušov, Bystrany, Krompachy - 3, Iliašovce, Mlynky) 9 skládok ( Vysta, Veľaty, Nový Ruskov, Dvorianky, Zemplínska Nová Ves, Leles, Bačka, Pad, Svätuše |
| č i a s t o č n e |  |
| n e s p l n e n é |  |
| 6. Cieľ: Zabezpečiť zneškodnenie odpadov špecifických pre zdravotnú a veterinárnu starostlivosť Opatrenie: Využívať kapacitné možnosti existujúcich spaľovní, určených pre zneškodnenie zdravotníckeho odpadu (všetky okresy) |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é | Všetky okresy Košického kraja zabezpečili zneškodňovanie zdravotníckeho odpadu v spaľovniach nemocničného odpadu v Košickom kraji ( spaľovne v Košiciach, Rožňave, Michalovciach, Krompachy, Trebišov) alebo mimo jeho územia. Pre zlý technický stav a nedostatok finančných prostriedkov boli uzatvorené nasledovné spaľovne: v roku 1999 uzatvorená spaľovňa nemocničného odpadu v Rožňave v roku 200 uzatvorená spaľovňa nemocničného odpadu v Michalovciach začiatkom roku 2001uzatvorená spaľovňa nemocničného odpadu FNsP Košice |
| č i a s t o č n e |  |
| n e s p l n e n é |  |

| 7. Cieľ: Všetky komunálne odpady určené na skládkovanie ukladať len na skládkach vyhovujúcich platnej legislatíve v odpad. hospodárstve Opatrenie: Zabrániť tvorbe divokých skládok v obciach a ich k. ú. Dobudovať skládky kom. odpadu tak, aby vyhovovali platnej legislatíve v odpadovom hospodárstve (všetky okresy). |
| --- |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é | Komunálny odpad vznikajúci na území Košického kraja bol ukladaný na skládkach vyhovujúcich platnej legislatíve v odpadovom hospodárstve. Komunálny odpad z okresov Košice I - IV a čiastočne z okresu Košice - okolie bol zneškodňovaný v spaľovni KO v Kokšov - Bakši. Táto spaľovňa mala byť v uplynulom období rekonštruovaná, ale v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov sa jej rekonštrukcia nezrealizovala. V júli 2000 bolo vydané územné rozhodnutie na zrekonštruovanie spaľovne. Od 1. júla 2001 sa prevádzkovateľom spaľovne stáva slovensko - talianska spoločnosť KOSIT s.r.o. |
| č i a s t o č n e |  |
| n e s p l n e n é | Zabrániť tvorbe divokých skládok sa nepodarilo i napriek snahe zo strany okresných úradov. Po uzatvorení skládok s osobitnými podmienkami k 31.7.2000 sa ich počet zvýšil. |

| 8. Cieľ: Zvýšiť podiel kompostovania biologických odpadov z komunálneho odpadu Opatrenie: Vybudovanie zariadenia na kompostovanie odpadov Spišská Nová Ves, Košice I - IV, Gelnica |
| --- |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é | Spišská Nová Ves - v meste Spišská Nová Ves bola zavedená separácia biologického odpadu a v areáli skládky KO Kúdelník II bola vybudovaná spevnená plocha za účelom kompostovania biologického odpadu. |
| č i a s t o č n e |  |
| n e s p l n e n é | Košice I–IV Gelnica | nesplnené nesplnené |

Ostatné okresy tento cieľ v okresných POH neuvádzajú, preto Krajský úrad  v  Košiciach tento   bod ďalej nevyhodnocoval.

| 9. Cieľ: Na zneškodnenie odpadov využívať vhodné technické zariadenia, ktoré neboli pôvodne na tento účel určené. Opatrenie: Vo vybraných cementárňach využívať proces výroby cementárenských slinkov na zneškodnenie niektorých druhov odpadov. |
| --- |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é |  |
| č i a s t o č n e | V cementárni Turňa nad Bodvou bolo nainštalované zariadenie na dávkovanie a spaľovanie plastového granulátu. Z dôvodov nevyhovujúcej kvality finálneho výrobku a nezabezpečenia zdroja platového granulátu sa v danej akcii nepokračuje. |
| n e s p l n e n é | Zámer využiť zariadenie vápenky KALCIT s.r.o. na zneškodňovanie niektorých druhov NO v okrese Rožňava sa nerealizoval. Tento cieľ si stanovil okres Rožňava vo svojom POH. |

| 10. Cieľ: Vybudovať nové zariadenia na zneškodnenie odpadov. Opatrenie: Dobudovať reg. skládku KO v Sp.Vlachoch, v okrese Trebišov vybudovať skládku KO vo Veľkých Ozorovciach, v okrese Košice-mesto vybudovať skládku demetaliz. trosky vo VSŽ, skládku pre skladovanie konvetr. prachu, skládku NO v areáli VSŽ a skládku pre stavebnú suť v Ťahanovciach. V okrese Michalovce vybudovať skládky KO v Michalovciach, Drahňove, Horovciach a zložisko stabilizátu re EVO Vojany. V okrese Gelnica vybudovať skládku KO v Helcmanovciach. V okrese Košicce-okolie vybudovať skládku vo východnej časti okresu a skládku v Jasove. |
| --- |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é | Veľké Ozorovce Košice II Michalovce Košice-okolie | skládka je prevádzkovaná, v súčasnosti sa pripravuje výstavba II. kazety vybudovaná skládka demetalizovanej trosky (U.S. STEEL Košice) zrealizovaná ,,Ekologizácia Suchej haldy" v rámci ktorej bola vykonaná ekologizácia kalových nádrží a vybudovaná skládka 3.stavebnej triedy (kazeta č.2) na nebezpečný odpad - vybudovaná skládka KO v Žabianoch (mesto Michalovce), ktorá je t.č. pred uvedením do prevádzky vybudované zložisko stabilizátu pre EVO Vojany vybudovaná skládka KO v Jasove |
|  | Nad rámec opatrenia bola vybudovaná skládka KO 3. stavebnej triedy v Štítniku (1999), skládka 1. stavebnej triedy ŽELBA Rudňany a skládka 1. stavebnej triedy ŽELBA Rožňava. |
| č i a s t o č n e | Spišské Vlachy Michalovce Košice - okolie Gelnica | výstavba neukončená z finančných dôvodov Drahňov - vybudovanie skládky KO je v štádiu stavebného konania Horovce - skládka KO je vo výstavbe skládka KO vo východnej časti okresu (Vyšný Čaj) je v štádiu územného konania skládka KO v Helcmanovciach je v štádiu vypracovania projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu |
| n e s p l n e n é | Košice I - nebolo zrealizované vybudovanie skládky pre stavebnú suť. |

| 11. Cieľ: Zníženie množstva odpadov zmenou technológií. Opatrenie: Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu tavenia medených koncentrátov - Kovohuty Krompachy |
| --- |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é | EVO Vojany Košice II | EVO 1 - blok 1 a 2 - zrealizované odsírenie a denitrifikácia - blok 5 a 6 - realizované fluidné spaľovanie spracovanie oceliarenských kalov a prachov do peliet a brikiet firmou Heckett Multiserv Slovensko s.r.o. recyklácia dechtov DZ Koksovňa |
| č i a s t o č n e |  |
| n e s p l n e n é | Kovohuty Krompachy | nebola zabezpečená modernizácia tavenia medených koncentrátov. Firma je t.č. v konkurze. |

| 12. Cieľ: Vybudovanie dotrieďovcích zariadení odpadov slúžiacich na separáciu využiteľných druhov odpadov Opatrenie: Započať s výstavbou dotrieďovacích zariadení vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce) a v Sp. Novej Vsi |
| --- |
| V y h o d n o t e n i e |
| s p l n e n é |  |
| č i a s t o č n e | Sobrance Sp.Nová Ves Gelnica | príprava na inštalovanie dotrieďovacej linky na zavedenie separovaného zberu v meste Sobrance a 34 obciach. (Linka je už zakúpená, ale dodávateľ ju zatiaľ nedodal) je zavedené dotrieďovanie odpadov v Smižanoch a Spišských Vlachoch zavedené dotrieďovanie plastov a následne ich lisovanie |
| n e s p l n e n é | Výstavba dotrieďovacieho zariadenia vo Veľkých Kapušanoch sa nezrealizovala. |

Príloha č.2

Pripomienky k návrhu Programu odpadového hospodárstva Košického kraja do roku 2005

K návrhu Programu odpadového hospodárstva Košického kraja v zákonom stanovenej lehote boli na Krajský úrad postúpené písomné pripomienky verejnosti a dotknutých orgánov štátnej správy a obcí.

Väčšina pripomienok verejnosti – podnikateľov sa týkala zapracovania zámerov ich podnikateľských aktivít do smernej časti programu kraja, ktoré boli akceptované a zapracované do Programu odpadového hospodárstva  Košického kraja do roku 2 005.

Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré boli vecného charakteru týkajúce sa záväznej aj smernej časti,  boli zohľadnené pri dopracovaní programu kraja.

LITERATÚRA

1. Program odpadového hospodárstva SR do roku 2005 - MŽP SR, február 2002

2. Územný plán veľkého územného celku Košického kraja, URBAN s. r. o. Košice,

august 1998

3. Správa o  kvalite  ovzdušia  a  podiele  jednotlivých  zdrojov na jeho znečisťovaní

v SR, MŽP SR a SHMÚ Bratislava, Bratislava 2001

4. Odpady v Slovenskej republike za rok 2000, ŠÚ Bratislava 2000

5. Regionálny operačný program na úrovni NUTS II, Krajský úrad v Košiciach,

Krajský úrad v Prešove, október 1999

6. Národný environmentálny akčný program, MŽP SR, Bratislava 1996

7. Národný environmentálny akčný program SR II, MŽP SR, Bratislava 2000

# Text boxes

# Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

Príloha č.5